##### Amatör Radyo Band Planı

| Band (MHz) | Dalga Boyu | Frekans Bandı | Tahsis Durumu | Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama | Verici Çıkış Gücü | Verici PEP Gücü | İzin Verilen Belge Sınıfı | İzin Verilen Emisyon Tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,136 | 2200 m | 135.7-137.8 kHz | S |  | 1 W | 5 W | A ve B | A1A, A1B |
| 1,8 | 160 m | 1810–1840 kHz 1840–1850 kHz | P S | 11 | 9 W | 30 W | A | A1A, J3E |
| 3,5 | 80 m | 3500–3610 kHz 3610–3800 kHz | P S | 2 9 | 75 W | 75 W |  | A1A A1B A2A A3C F1A F2B F2A H3E J2A J2B J3C, J3E, R3E |
| 7 | 40 m | 7000–7200 kHz | P | 2, 14 |  |  |  |  |
| 10 | 30 m | 10100–10150 kHz | S | 2, 4, 5 |  | 100 W |  |  |
| 14 | 20 m | 14000–14250 kHz 14250–14350 kHz | P P | 2, 3 3 |  | 400 W |  |  |
| 18 | 17 m | 18068–18168 kHz | S | 1, 3 |  |  |  |  |
| 21 | 15 m | 21000–21150 kHz 21151–21450 kHz | P P | 2, 3 3 |  |  |  |  |
| 24 | 12 m | 24890–24990 kHz | S | 1, 2, 3 |  |  |  |  |
| 30 | 10 m | 28000–29700 kHz | P | 2, 3, 6, 10, 14 |  |  |  | A1A A1B A2A, A2B A3C A3F C3F F1A F1B F2A F2B F3E, F3F G3E H3E J2A J2B J2C J3E J3F R3E |
| 50 | 6 m | 50–52 MHz | S | 1, 10,15 |  |  |  |  |
| 144–146 | 2 m | 144–146 MHz | P | 2, 3, 7, 8, 10, 13,16 | 75 W | 400 W | A-B-C |  |
|  |  | 430.200–430.700 MHz | S |  |  |  |  |  |
|  |  | 431.550–431.825 MHz | S |  |  |  |  |  |
| 430–440 | 70 cm | 432,000–432,975 MHz | S | 3, 7, 8, 10,16 |  |  |  |  |
|  |  | 433.400–433.575 MHz | S |  |  |  |  |  |
|  |  | 435.000–437.975 MHz | S |  |  |  |  |  |
|  |  | 439.150–439.425 MHz | S |  |  |  |  |  |
| 1300 | 23 cm | 1240–1300 MHz | S | 3, 7, 8, 10 |  |  | A-B |  |
| 5700 | 6 cm | 5650–5670 MHz 5820–5850 MHz | S S | 3, 12 |  |  |  |  |
| 10000 | 3 cm | 10450–10452 MHz | S | 3 |  |  |  |  |
| 24000 | 12 mm | 24000–24050 MHz | P | 3, 12 |  |  |  |  |
| 47000 | 6 mm | 47000–47200 MHz | P | 3, 12 |  |  |  |  |
| 75000 | 4 mm | 75500–76000 MHz | P | 3 |  |  |  |  |
| 142000 | 2 mm | 134000-136000 MHz 136000-142000 MHz | P S | 3 |  |  |  |  |