REFERANS ORTAK YERLEŞİM VE BİNA ERİŞİMİ TEKLİFİ

1. genel hükümler....................................................................................................3

1.1. GİRİŞ	3

1.2.	AMAÇ VE KAPSAM	3

1.3.	TANIMLAR VE KISALTMALAR	4

1.4.	TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ	4

2.	SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER	6

2.1.	ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ	6

2.2.	BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ BAĞLANTI HİZMETLERİ	6

3.1.	ŞEBEKE BÜTÜNLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ	6

3.2.	ŞEBEKE İŞLETİMİ VE BAKIMI	7

4. 	STANDARTLAR	7

5.	HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ	8

5.1.	BAŞVURU USUL VE ESASLARI	8

5.2.	ÜCRETLER VE FATURALAMA	8

5.3.	YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI	8

5.4.	GİZLİLİĞİN KORUNMASI	8

5.5.	BİLGİ SAĞLANMASI	9

5.6.	TEMSİL YASAĞI	9

5.7.	MÜLKİYET HAKLARI	9

5.8.	MÜCBİR SEBEPLER VE UMULMAYAN HALLER	9

5.9.	ŞEBEKEDE VEYA SUNULAN HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK DURUMU	11

5.10.HİZMETİN DURDURULMASI	12

5.11.BİLDİRİMLER	12

6.	EKLER	13

EK-1:	TANIMLAR VE KISALTMALAR	15

EK-2:	ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ	19

EK-3:	BİNA GİRİŞİ VE BİNA İÇİ BAĞLANTI HİZMETLERİ	49

EK-4:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	62

1.	GENEL HÜKÜMLER

## 1.1. GİRİŞ

İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifinde dikkate alınan hususlar şunlardır:

1.1.1.	İşletmeci, Kurum tarafından bir elektronik haberleşme hizmeti yürütmek ve/veya elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve/veya işletmek üzere yetkilendirilmiştir.

1.1.2.	Türk Telekom, İlgili Mevzuat ve Kurum ile imzalamış olduğu elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’de elektronik haberleşme hizmetlerini yürütmeye ve elektronik haberleşme altyapısı kurup işletmeye yetkilidir.

1.1.3.	İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi, Türk Telekom’un İlgili Mevzuat uyarınca Arabağlantı ve erişim yükümlüsü olması nedeniyle, Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek için hazırlanmıştır.

1.1.4.	İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi, İlgili Mevzuat ve bu mevzuat uyarınca yapılan Kurum düzenlemelerine tabi olup, Referans Arabağlantı, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim, IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi, Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi ve SSG/ME İnternet Tekliflerinin eki olacaktır. Söz konusu Referans Tekliflerde “Türk Telekom Tesislerinde Arabağlantı veya Yerel Ağın Paylaşıma Açılması veya IP/Ethernet seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet Hizmetleri için Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi” başlıklı dokümana yapılan atıflar, işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifine yapılmış sayılacaktır.

1.1.5.	İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve eklerinde yer almayan hususlar, bu referans teklifin eki olduğu ve Kurum tarafından onaylanmış bulunan ilgili referans Erişim ve Arabağlantı tekliflerindeki düzenlemelere tabidir.

## 1.2.	AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi; işletmecilerin, Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya IP/Ethernet seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet hizmetleri için Türk Telekom’un sahip olduğu tesis ve altyapı üzerinden, yer kullanımı, enerji, klimatizasyon, geçici giriş hizmetleri ve F/O Kablo Altyapıları ile Bina Girişi ve/veya Bina İçi Bağlantı hizmetlerinden faydalanmak amaçlı taleplerinin değerlendirilmesi, karşılanması ve ücretlendirilmesine ilişkin usul, esas ve ücretleri içermektedir.

## 1.3.	TANIMLAR VE KISALTMALAR

1.3.1.	İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve eklerinde kullanılan tanımlar ve kısaltmalar işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve eklerine münhasır olmak üzere Ek-1’de karşılarında yazılı anlamı ifade edecektir.

1.3.2.	İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifinde sehve müstenit herhangi bir hususun önlenmesini teminen tekiller çoğulları ve çoğullar da tekil ifadeleri kapsamaktadır.

1.3.3.	İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifinin Ek-1’inde yer almayan tanımlar ve kısaltmalar İlgili Mevzuatta belirtilen anlamları taşıyacaktır.

1.3.4.	İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi eklerinde yer alan hükümler arasında çelişki olması durumunda, Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifinin Ana Metninde yer alan hükümler esas alınacaktır.

## 1.4.	TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.4.1.	TÜRK TELEKOMUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Türk Telekom, İşletmeciyi, 1.2. Amaç ve Kapsam Maddesinde yer verilen hizmetlerden, İlgili Mevzuat çerçevesinde, işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve eklerinde yer alan usul, esas ve ücretlere göre, kendisine, ortaklarına, ortaklıklarına ve iştiraklerine uyguladığı koşullarla ayrım gözetmeksizin yararlandıracaktır.

1.4.2.	İŞLETMECİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.4.2.1.	İşletmeci, 1.2. Amaç ve Kapsam Maddesinde yer verilen hizmetlerden bir veya birkaçını veya tamamını işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve eklerinde belirlenen usul, esas ve ücretlere uygun olarak alabilir.

1.4.2.2.	Türk Telekom sorumluluğunda olmayan İşletmeci sistem/cihazlarının tesis, demontaj, bakım, onarım ve işletimi Türk Telekom personeli gözetiminde İşletmeci tarafından sağlanacaktır.

1.4.2.3.	İşletmecinin işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında vereceği hizmetler ve/veya uygulamalar, Türk Telekom’un ve/veya diğer İşletmecilerin Abonelerine sunmakta olduğu hizmetleri hiçbir surette olumsuz yönde etkilemeyecektir.

1.4.2.4.	İşletmeci, herhangi bir ekipmanının arızasının, Türk Telekom’un şebekesinde sunulan veya Türk Telekom tarafından diğer İşletmecilere sunulan hizmetlerde herhangi bir kesinti veya arızaya sebep olmaması için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

1.4.2.5.	İşletmeci, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili düzenlemelere ve işbu referans teklifin  Ek-4’ünde belirtilen çalışma esaslarına uyacaktır.

1.4.3.		MÜŞTEREK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1.4.3.1.	İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamındaki hizmetlere yönelik olarak belirlenen standartlar ve prosedürler işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve eklerinde yer aldığı şekilde uygulanacaktır.

1.4.3.2.	Taraflar, şebekelerinin güvenli çalışması için gerekli olan tüm tedbirleri alacaklardır.

1.4.3.3.	Taraflardan her biri, diğer Tarafa karşı, basiretli ve tedbirli bir tacir olarak  kendisine düşen her türlü özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür.

1.4.3.4.	Taraflar, kendi kasıt, ihmal ve hataları sonucu meydana gelen maddi hasar, ölüm ve yaralanmalardan ötürü yasalarca belirlenen hukuki ve cezai sorumlulukları taşırlar. Her bir Taraf elemanlarının ve sistem/cihaz ve kabloların kazaya karşı sigortasından sorumludur.

1.4.3.5.	Taraflar, kendi sorumluluk sınırlarında haberleşmenin gizliliği de dahil olmak üzere İlgili Mevzuat ve Kurum tarafından getirilen yükümlülüklere aynen uyacaklardır.

1.4.3.6.	Diğer Tarafın, şebekesi üzerinden, İlgili Mevzuat ya da Kurum tarafından yapılan yetkilendirmeye aykırı olarak hizmet sunduğunu iddia eden Taraf konuyu en kısa zamanda Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum, İlgili Mevzuat kapsamında kamu yararı açısından gerekli gördüğü her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

1.4.3.7.	İşletmeci ve taşeronlarına ait personel, Türk Telekom tarafından kendisine verilen Geçici Giriş Kartlarında Arabağlantı ve erişim hizmetleri kapsamındaki ilgili alanlara EK-2’de yer alan usul esas ve ücretler dahilinde giriş hakkına sahip olacaktır. İşletmeci Geçici Giriş Kartı taleplerini Geçici Girişi Takip Sistemi (GGTS) üzerinden yapacaktır.

# 2.	SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

## 2.1.	ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ

Ortak Yerleşim, Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya IP/Ethernet seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet hizmetleri kapsamında Türk Telekom’dan talep edilecek Fiziksel, Birlikte, Sanal, Uzaktan Ortak Yerleşim ile enerji ve klimatizasyon hizmetlerinden İşletmecinin faydalandırılması ile İşletmeci ve taşeronlarına ait personelin Türk Telekom tesislerinde çalışabilmelerine ilişkin hususları içermektedir.

## 2.2.	BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ BAĞLANTI HİZMETLERİ

Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya IP/Ethernet seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet hizmetleri kapsamında kendi F/O Kablo Altyapısı ile Türk Telekom binalarındaki sistem/cihazlarına bağlantı yapmak isteyen İşletmecilerin Bina Girişi ve/veya Bina İçi Bağlantı hizmetlerinden faydalandırılmasına ilişkin hususları içermektedir.

3.	ŞEBEKE YÖNETİMİ

## 3.1.	ŞEBEKE BÜTÜNLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

3.1.1.	ŞEBEKE BÜTÜNLÜĞÜ

Taraflar, işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında, kendi elektronik haberleşme şebekelerinin ve şebeke bileşenlerinin şebeke yönetimi ve işletimini tehlikeye atmayacak şekilde, şebekelerin karşılıklı çalışabilirliğini sağlayacaklardır.

3.1.2.	ŞEBEKE GÜVENLİĞİ

3.1.2.1. Taraflar, işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifinde yer alan hususların yerine getirilmesi için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alacaktır.

3.1.2.2.	Taraflar, herhangi bir ekipmanının arızasının, birbirlerinin şebekelerinde veya Türk Telekom tarafından diğer İşletmecilere sunulan hizmetlerde herhangi bir kesinti veya arızaya sebep olmaması için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

3.1.2.3.	Türk Telekom, işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi  dâhilinde kullanılmakta olan her türlü donanım, yazılım, protokol vb.’nin birbirlerinin şebekelerine olan etkisinin azaltılmasını, şebekelerin etkin bir şekilde kullanılmasını ve güvenliğini sağlayacaktır.

## 3.2.	ŞEBEKE İŞLETİMİ VE BAKIMI

3.2.1.	ŞEBEKE İŞLETİMİ

Türk Telekom, İşletmecilerin yapacakları Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi hizmetlerine ilişkin tahsis, tesis, iptal vb. uygulamalara ilişkin başvuruları, Telekom İl Müdürlükleri bazında ve ilgili Türk Telekom personelinin yetkisi dahilinde gerçekleştirecektir.

3.2.2.	ŞEBEKE BAKIMI

Türk Telekom sunduğu hizmetlerin kesintisizliği ve iyileştirilmesini teminen şebeke ve sistemlerinde, 1.2. Amaç ve Kapsam maddesinde yer alan hizmetlere yönelik olarak bakım ve periyodik Koruyucu Bakım çalışmalarını gerçekleştirecektir.

# 4. 	STANDARTLAR

4.1.	İşletmeci tarafından kurulan her türlü sistem/cihaz/kabloların ilgili standartlara, kanun ve yönetmelik ile teknik gerekliliklere uygunluğu İşletmeci tarafından sağlanacaktır.

ITU-T, ETSI ve Kurum tarafından yapılan düzenlemeler arasından Türk Telekom’un mevcut şebekesinde kullandığı standartlar öncelikli olmak üzere, elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinde kalitenin elde edilmesi için öngörülen standartlar, teknikler ve metodoloji esas alınır. Teknolojik gelişmelere açık olarak, kullanılan standartlar İşletmecilerin talepleri dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun olarak değiştirilebilecek ya da ilave standartlar eklenebilecektir.İşletmeciler, Türk Telekom tarafından kullanılan standartlara uygun hizmet talebinde bulunacaktır.

4.2. Türk Telekom yapılacak standart değişikliklerini İşletmecilere 3 (üç) ay önceden yazılı olarak, e-posta veya KEP yolu ile bildirecek ve İşletmeciler de söz konusu değişiklikler için Türk Telekom tarafından yazılı olarak, e-posta veya KEP yolu ile bildirilen tarihten en geç 2 (iki) ay önce bahse konu değişikliklere ilişkin çekince ve/veya problemlerini yazılı olarak, e-posta veya KEP yolu ile Türk Telekom’a ileteceklerdir. İşletmecinin söz konusu değişiklik nedeniyle varsa yeni çözümler üretebilmesi için karşılıklı çalışmalar yapılacaktır.

# 5.	HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ

## 5.1.	BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İşbu referans teklif  kapsamındaki hizmetlere ilişkin talep, tahsis, tesis vb. prosedürler EK-2, EK-3 ve EK-4’te yer almaktadır

## 5.2.	ÜCRETLER VE FATURALAMA

İşbu referans teklif kapsamındaki hizmetlere ilişkin ücretler, ödemeler ve faturalama prosedürlerine ilişkin detaylar EK-2 ve EK-3’te yer almaktadır.

## 5.3.	YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI

5.3.1.	Türk Telekom, şebeke işletim güvenliğinin, şebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin temin edilemeyeceğini ya da şebekelerin karşılıklı işletilebilirliğinin mümkün olmadığını objektif kriterlerle kanıtlaması durumunda, Kurumun onayını almak kaydıyla, belirtilen hususların sebebini teşkil eden teknik problemin devam ettiği yer ve zaman ile sınırlı olarak İşletmeciye sunduğu Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi kapsamındaki hizmetleri sınırlandırabilir.

5.3.2.	Tarafların sorumlulukları işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ile sınırlıdır. Taraflar işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifinde yer almayan herhangi bir dolaylı ya da direkt zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.

## 5.4.	GİZLİLİĞİN KORUNMASI

Taraflar, işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında alacakları/verecekleri hizmetlere ilişkin gizliliğin korunması ile ilgili olarak, imzalamış oldukları erişim ve/veya Arabağlantı sözleşmeleri hükümlerine uyacaktır. Gizlilik yükümlülüğü Ortak Yerleşim/Bina Erişimi hizmetinin konusuna göre Türk Telekom’dan alınan ilgili toptan erişim hizmetine (Arabağlantı, IP/Ethernet seviyesinde Veri Akış Erişimi, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim, Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet) ilişkin sözleşmenin bitiminden veya feshinden sonra 5 (beş) yıl boyunca devam edecektir.

## 5.5.	BİLGİ SAĞLANMASI

5.5.1.	Taraflar, İlgili Mevzuat çerçevesinde gerekli bilgi alışverişini sağlayacaktır. Taraflar, diğer Tarafa verilen bilgilerin hatalı ya da eksik olmasından dolayı hizmette oluşabilecek kesintiler ya da şebekede meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu olacaktır.

5.5.2.	Taraflar, birbirlerine Mücbir Sebepler hariç acil durumlarda şebekelerin olumsuz etkilenmemesi için güvenli operasyonun nasıl sağlanacağına dair yeterli bilgiyi temin edecektir.

## 5.6.	TEMSİL YASAĞI

5.6.1.	Taraflar hizmet sunarken veya reklamlarında diğer Tarafın ticaret unvanını ve logosunu  kullanmayacaklar, diğer tarafın mal ve hizmetlerine ilişkin hususlarda yanlış, yanıltıcı ve benzeri beyanlarla kötüleyici, karalayıcı iş ve eylemlerde bulunmayacaklardır.

5.6.2.	Taraflar, karşı Tarafın yazılı izni olmadan karşı Tarafı temsil edemeyecek ve karşı Taraf namına taahhütte bulunamayacaktır.

## 5.7.	MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifindeki hiç bir ifade, bir Tarafa ait Fikri Mülkiyet Haklarının (Dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olan herhangi bir patente, alt patente, tescilli şemaya, tescilli tasarıma, tescilli marka veya hizmet markasına, çoğaltma hakkına, tasarım hakkına, yarı iletken topografi hakkına, know-how hakkına veya benzeri herhangi bir hak üzerinde sahip olunan), diğer Tarafa devrini tazammun etmez. Fikri Mülkiyet Hakları bunları oluşturan veya bunlara sahip olan Tarafın mülkiyetinde kalacaktır.

## 5.8.	MÜCBİR SEBEPLER VE UMULMAYAN HALLER

5.8.1. İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi’nin tamamında tanımlanan işlere şamil olmak üzere Mücbir Sebep ve Umulmayan Halin kapsamına aşağıda yer verilmektedir.

5.8.1.1. Mücbir Sebepler:

- Grev, lokavt ve işin yavaşlatılması,

- Savaş, seferberlik halleri, olağanüstü hal durumu, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri, sabotajlar, avarya, radyasyon veya kimyasal kirlilik/serpinti, iyon radyasyonu vb.

- Ulaşım kazaları, doğal afetler (deprem, su baskını, yıldırım, çığ düşmesi, heyelan, volkanik patlama, meteor düşmesi, güneş patlaması, tsunami, obruk oluşumu vb.), yangın veya ciddi salgın hastalıklar baş göstermesi, karantina, aşırı yağış nedeniyle yolların kapanması vb.

olaylar başta olmak üzere Tarafların sorumluluğu altında olmayan, üçüncü şahısların hareketleri veya ihmalleri sebebiyle ya da Tarafların denetimi dışında bulunan herhangi bir sebeple hizmetin aksaması, durması veya kesintiye uğraması.

5.8.1.2. Umulmayan Haller:

- Türk Telekom’un bir başka kurum veya kuruluştan (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Elektrik Dağıtım Şirketleri, İl Özel İdareleri, İnşaat Şirketleri vb.) aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar,

- Türk Telekom’dan kaynaklanmayan ancak üçüncü şahıslarla, kurum veya kuruluşların (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Elektrik/Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, İl Özel İdareleri, Altyapı/İnşaat Şirketleri vb.) sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen (deplase, hırsızlık ve enterferans vb.) etkenler.

- Kemirgen veya diğer hayvanların neden olduğu zararlar sonrası hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler. (fare kemirmesi vb.)

5.8.2. Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, olayı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde, Umulmayan Halden etkilenen Taraf olayı takip eden 10 (on) gün içerisinde, diğer Tarafa, yükümlülüklerini yürütemeyeceği kapsamı ve süreyi, e-posta, KEP, çağrı merkezi veya otomasyon sistemi üzerinden veya yazılı olarak bildirecektir. Mücbir Sebepten veya Umulmayan Halden etkilenen Taraf, gecikme veya arızanın bitmesi üzerine 15 (on beş) gün içerisinde diğer Tarafa Mücbir Sebep veya Umulmayan Halin bittiğini, e-posta, KEP, çağrı merkezi, otomasyon sistemi üzerinden veya yazılı olarak haber verecektir.

5.8.3. Taraflar, Mücbir Sebepler veya Umulmayan Haller nedeniyle oluşan kesintilerden doğacak dolaylı ve dolaysız hasar ve zararlardan birbirlerine karşı sorumlu değildir. Taraflardan birinin Mücbir Sebep sonucu, işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamındaki hizmetlerin bir kısmını ya da tümünü sunamadığı döneme ilişkin, diğer Taraf, Mücbir Sebepten kaynaklanan nedenlerle sunulamayan hizmetler için ödeme yapma yükümlülüğünden muaftır.

5.8.4. Taraflar, Mücbir Sebepler veya Umulmayan Hallerden dolayı ilgili Sözleşmenin yürütülmesi esnasında uyulması gerektiği belirtilen sürelerde meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaklardır.

5.8.5. Umulmayan hal oluştuğuna ilişkin taraflar arasında uzlaşmazlık oluştuğunda, umulmayan halin varlığı ve tahmini çözüm süresi taraflarca ilgili bilgi ve belgelerle Kuruma sunulur. Umulmayan Hallerde sözü edilen durumlardan, giderilmesi doğrudan Türk Telekom’un yapacağı çalışmalara bağlı olmayanlar ile ilgili olarak, Türk Telekom en geç 5 (beş) gün içerisinde yaptığı başvuruları ve varsa sonuçlarını işletmeciye bildirecektir.

## 5.9.	ŞEBEKEDE VEYA SUNULAN HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK DURUMU

5.9.1.	Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Hizmeti kapsamında İşletmeci tarafından verilen hizmetlerde kullanılan teknolojide veya donanımlarda değişikliğe gidilmesi durumunda, Türk Telekom şebekesinden hizmet alan diğer Abonelerin bu değişiklikten etkilenmemesi için İşletmeci tarafından Türk Telekom’a 3 (üç) ay önceden bilgi verilecektir. Karşılıklı mutabakat sonrası İşletmeci tarafından yapılan değişiklik nedeniyle şebekede bir problem yaşanması durumunda, yapılan değişiklik en kısa sürede eski haline döndürülecektir.

5.9.2.	Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Hizmeti kapsamında, Türk Telekom, İşletmeciye sunduğu hizmetin ekonomik veya teknik açıdan olumsuz yönde etkilenmesine yol açacak her türlü işlemi ilgili İşletmeciye en az 1 (bir) ay önceden bildirecektir. İşletmecinin talep etmesi durumunda, söz konusu değişiklik nedeniyle varsa yeni çözümler üretebilmesi için karşılıklı çalışmalar yapılacaktır. Türk Telekom’un, mevcut Santral Sahalarından yeni Santral Sahaları oluşturmak zorunda kalması ya da yeni teknolojileri şebekesine uyarlamasının İşletmecinin şebekesinde çok kapsamlı revizyonlar yapmasına neden olması halinde  uygun çözümün üretilmesi için karşılıklı çalışmalar yapılacaktır.

5.9.3.	Türk Telekom’un, herhangi bir santralde veya Santral Sahasında yapmak zorunda kalacağı değişikliklerin, İşletmecinin sunmakta olduğu veya işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında Türk Telekom’dan almakta olduğu hizmetin sona ermesine sebep olması durumunda 3 (üç) ay önceden İşletmeciye haber verilecektir.  İşletmecinin talep etmesi durumunda söz konusu değişiklik nedeniyle varsa yeni çözümlerin üretilebilmesi için karşılıklı çalışmalar yapılacaktır.

## 5.10.	HİZMETİN DURDURULMASI

5.10.1.	Türk Telekom, şebeke işletim güvenliğinin, şebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin temin edilemediği ya da şebekelerin karşılıklı işletilemediği durumlarda  İşletmeciye verdiği hizmeti objektif kriterlerle kanıtlaması durumunda Kurumun onayını almak suretiyle, belirtilen hususların sebebini teşkil eden teknik problemin devam ettiği yer ve zaman ile sınırlı olarak durdurabilir. Söz konusu durumun sona ermesi ile, İşletmecinin talebi olmaksızın hizmet yeniden başlatılır.

5.10.2.	Türk Telekom, İşletmeciye sunduğu hizmeti, İşletmeci ve İşletmecinin Aboneleri tarafından kullanılan cihazların yürürlükteki standartlara uymaması ya da sunulan hizmetin, Türk Telekom’un yürütmekte olduğu diğer hizmetlerin ve diğer İşletmeciler tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini bozan enterferansa neden olması durumunda Kurumun onayını almak suretiyle durdurabilir.

5.10.3.	Türk Telekom, haberleşmede kesinti doğuran enterferans dahil, hizmetlerin acilen durdurulmasını gerektiren ve İşletmeciye önceden bildirimin imkân dahilinde olmadığı Umulmayan Hallerde hizmeti durdurur. Türk Telekom hangi yükümlülüklerini, hangi kapsam ve sürede yerine getiremeyeceğini, gerekçeleri ile birlikte, hizmetin kesilmesini takip eden 1 (bir) İş Günü içerisinde yazılı olarak Kuruma ve ilgili İşletmeciye bildirir. Söz konusu durumun sona ermesi ile birlikte, İşletmecinin talebi olmaksızın hizmet yeniden başlatılır.

## 5.11.	BİLDİRİMLER

5.11.1. Taraflarca yapılacak her türlü talep, tahsis, tesis, arıza, iptal vb. bildirimler, Tarafların kendi yükümlülüğünde ve münhasıran Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacak olup, bildirimlere dair Otomasyon Sisteminde tutulacak veriler esas alınacak ve usulüne uygun bildirim olarak kabul edilecektir.

5.11.2. Türk Telekom, kampanya/tarife/ürün duyurusu, sözleşme/ek protokol duyurusu, uygulama esasları, teminat yönetimi, müşteri yöneticisi bilgileri vb. bildirimleri ilgili satış ve destek kanalları üzerinden veya KEP ile yapabilecektir. İşletmeci de söz konusu bildirimlere aynı usulle cevap verebilecektir

5.11.3. Yukarıda yer verilen durumların dışında mesai saatleri içerisinde elden teslim edildiğinde, faksla gönderimin alındığının teyit edildiğinde, teslim formu ile birlikte kargo aracılığı ile teslim edildiğinde, iadeli taahhütlü mektupla ve/veya noter aracılığıyla tebliğ edildiğinde; usulüne uygun şekilde bildirimde bulunulmuş sayılacaktır.

5.11.4.  Taraflar, adres değişikliklerini en az 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan Tarafa ait olacaktır. Adres değişiklikleri bildirilmediği durumda son bilinen adrese yapılan tebligat geçerli kabul edilecektir.

5.11.5.	Taraflar isim, unvan, adres değiştirmeleri durumunda söz konusu değişiklikleri yazılı olarak diğer Tarafa bildirecek ve konuyla ilgili resmi evrakları sunacaktır.

5.11.6. İşletmeci beyan ettiği bilgilere ait değişiklikleri yazılı olarak veya KEP kanalıyla Türk Telekom’a bildirmedikçe, Türk Telekom kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır.

# 6.	EKLER

EK-1	TANIMLAR VE KISALTMALAR

EK-2	ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ

EK-3	BİNA GİRİŞİ VE BİNA İÇİ BAĞLANTI HİZMETLERİ

EK-4  	 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## EK-1:	TANIMLAR VE KISALTMALAR

Aşağıda  belirtilen ve Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve eklerinde kullanılan bazı terim ve kısaltmalar, uluslararası terminolojiye de uygun olarak ve Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve eklerinde münhasıran karşılarında yazılı anlamı ifade edecektir.

| Abone | Elektronik haberleşme hizmeti sunan İşletmeci ile söz konusu hizmetten yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişi |
| --- | --- |
| A.C. | Alternatif Akım |
| Alt Bağlantı Menholü | İşletmeciye ait F/O kablo Yeraltı Tesislerinin Bağlantı Menholüne girişini sağlayacak Menhol. |
| A.G. | Alçak Gerilim |
| Arabağlantı | Çağrıların Referans Arabağlantı Teklifine uygun arabağlantı noktası yoluyla nakli için kurulan İşletmeci ve Türk Telekom Şebekelerinin fiziksel ve mantıksal bağlantısı |
| Bağlantı Menholü | İşletmeciye ait F/O kablo Yeraltı Tesislerinin Türk Telekom binasına girişini sağlayacak Bağlantı Menholü. |
| Boru ve Kanallar | Kabloları taşımakta kullanılan Yeraltı Tesisleri |
| Birlikte Ortak Yerleşim (Co - mingling) | İşletmecinin Arabağlantı ve erişim için gerekli olan sistem/cihazlarını, Türk Telekom tesislerindeki Transmisyon/Sistem/Data vb. müşterek salonlara yerleştirdiği Fiziksel Ortak Yerleşim Metodu |
| Elektrik Dağıtım Şirketi | Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal edel tüzel kişi |
| D.C. (Direct Current) | Doğru Akım |
| D.C. Enerji | Şebeke, jeneratör ya da güneş-rüzgar vb. enerji kaynaklarından üretilen enerjinin ara düzeneklerle doğru akıma dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerji (-48 V Gerilime sahip) |
| Ek Odası | Tali Yeraltı güzergâhlarında kablo çekimi, ek yapımı ve kabloların değişik yönlere dağıtımının yapıldığı ana odacıklar |
| E.N.H. | Enerji Nakil Hattı |
| ETSI (European Telecommunications Standards Institute) | Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü |
| Erişim Şebekesi | Şebekenin, çekirdek şebekeye bağlantısını sağlayan bakır çifti, hat kartları ve konsantratörler ve/veya santrallere yerleştirilmiş portlar gibi trafiğe duyarlı olmayan ve belirli bir Aboneye tahsis edilmiş şebeke bileşenlerinden oluşan kısmı şeklinde tanımlanmakta olup, bakır kablo çiftlerinden oluşan, ADÇ’den başlayıp sonlanma noktasına kadar uzanan, üzerinde aktif erişim sistemleri bulunmayan ve İşletmecilerin paylaşımına açılan şebekeyi belirtmektedir. |
| Fiziksel Ortak Yerleşim | İşletmecinin Arabağlantı veya erişim kapsamında kullanacağı sistem/cihazlarının Türk Telekom tesislerine yerleştirildiği Ortak Yerleşim metodu |
| F/O Eki | İşletmecilere ait F/O Kablo ile ODÇ’den gelen F/O Kablonun irtibatlandırılması amacıyla Ek Odasında yapılan ek |
| Gaz Kontrolü | Atmosferik basınçtan daha yüksek değerdeki kuru havanın kablolara uygulanması ve bu basıncın muhafaza edilmesi tekniği |
| Geçici Giriş Kartı | İşletmeci ve/veya taşeronlarının personeline Türk Telekom binalarına girmeleri için tahsis edilen giriş kartı |
| GGTS | Geçici Giriş Takip Sistemi |
| Göz | Beton, HDPE/PVC veya HDPE Göz Çoklayıcıları gibi kablo geçiş Kanalı |
| Gün | Takvim Günü |
| Havai Tesisler | Kabloları taşımakta kullanılan direk vb. tesisler |
| ITU-T (International Telecommunication Union –Telecommunications Standards Bureau ) | Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telekomünikasyon Standartları Bürosu |
| İlgili Mevzuat | 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu Kanunun uygulanma usul ve esaslarını gösteren Kurum düzenlemeleri |
| İSG | İş Sağlığı ve Güvenliği |
| İşletmeci | Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirket |
| İşletmeci Şebekesi | İşletmeci tarafından işletilen elektronik haberleşme şebekesi |
| Kablo Ek Odası | Türk Telekom binasına giren/çıkan kabloların düzenlendiği oda |
| KEP | Kayıtlı Elektronik Posta |
| K.G.K. | Kesintisiz Güç Kaynağı |
| Koruyucu Bakım | Erişim Şebekesinde meydana gelmesi muhtemel arızaların önceden tespit edilerek giderilmesi |
| Kurulu Güç | İşletmecinin Türk Telekom tesisine kurduğu sistem/cihazlarının tüm birimleri ile devrede olduğunda çekebileceği azami güç (nominal/etiket gücü) |
| Kurum | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu |
| Lokal Kablo | Saha Dolabı ile Dağıtım Kutusu arasında tesis edilen kablo |
| Menhol | Yeraltı güzergâhlarında kablo çekimi, ek yapımı ve kabloların değişik yönlere dağıtımının yapıldığı ana odacıklar |
| ODÇ | Optik Dağıtım Çatısı |
| O.G. | Orta Gerilim |
| OSOS | Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi |
| Ortak Yerleşim | İşletmecinin sistem/cihazlarının Türk Telekom’un sistem/cihazlarına bağlantısının sağlanması amacıyla, Türk Telekom’ un Ana Dağıtım Çatısı veya eşdeğer tesisinin bulunduğu bina, bitişik bina veya mekânın kullanılması |
| Otomasyon Sistemi | Yerel Ağın Paylaşıma Açılması hizmeti için e-YAPA Otomasyon Sistemi, Arabağlantı, Kısmi Kiralık Devre, Veri Akış Erişimi hizmetlerive Bina Girişi ve Bina içi Bağlantı hizmetleri için ise OLO Portal |
| Patch Cord | Optik Dağıtım Çatısı ile Altyapı İşletmecisi sistem/cihazları veya Altyapı İşletmecisinin sistem/cihazları arasındaki bağlantıyı sağlayan fiber optik ara bağlantı kablosu. |
| Sanal Ortak Yerleşim | İşletmecinin Arabağlantı ve erişim kapsamında kullanacağı sistem/cihazlarının bakımı ve işletmesinin Türk Telekom tarafından yerine getirildiği Ortak Yerleşim metodu |
| Santral Sahası | Bir santral binasından sunulan hizmetlerin, Abonelere uygun erişim yöntemleri ile ulaştırıldığı hizmet alanı |
| Sözleşme | Arabağlantı Sözleşmesi veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Sözleşmesi veya IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Sözleşmesi veya Kiralık Devre Sözleşmesi veya Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi Sözleşmesi |
| Şebeke Enerjisi | Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşa ait ulusal elektrik şebekesinden temin edilen A.C. Enerji |
| Tahakkuk Dönemi | Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece ayın birinci gününden başlayan bir takvim ayı |
| Taraf | İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında hizmet sunan ve alan Taraflarından her biri |
| Türk Telekom | Türk Telekomünikasyon A.Ş. |
| Uzaktan Ortak Yerleşim | Türk Telekom’un tesislerinde Fiziksel Ortak Yerleşim için yeteri kadar yer olmadığı durumlarda İşletmeci sistem/cihazlarının Türk Telekom’a ait olmayan bitişik bina veya mekâna yerleştirilmesi |
| IP / Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi | İşletmecilerin Abonelerine kendi farklılaştırılmış tarifelerini ve/veya katma değerli hizmetlerini sunabilmelerine imkân verecek şekilde İşletmecinin çeşitli trafik teslim noktalarından IP/Ethernet seviyelerinde aldığı trafiği internete eriştirdiği yöntem |
| Yalın ADSL | Erişim Şebekesi üzerinden, ilgili hat için PSTN sabit telefon aboneliği şartı aranmadan hizmet alımına imkân tanıyan erişim modeli |
| Yedek Enerji | Şebeke Enerjisinin arıza, bakım, aktarma, test çalışması, vs. nedenlerle bir süre mevcut olmadığı ya da limitler dışında kaldığı durumlarda, sistemlerin ihtiyacı olan (tek ya da üç faz) A.C. Enerjiyi karşılayan düzenek, jeneratör enerjisi |
| Yeraltı Tesisleri | Kablo taşımakta kullanılan Boru, Kanal, Göz çoklayıcı, Menhol, Ek Odası, galeri vb. tesisler. |
| Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim | Yerel Ağın mülkiyetinde bir değişiklik olmadan Yerel Ağa Ayrıştırılmış Tam Erişim veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Paylaşımlı Erişim |

## EK-2:	ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ

1. 	AMAÇ VE KAPSAM

Bu doküman Türk Telekom Tesislerinde Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya IP/Ethernet seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet hizmetleri için yer kullanımı, enerji ve klimatizasyon ile geçici giriş hizmetlerinden faydalanmak isteyen İşletmecilere ait taleplerin değerlendirilmesi, karşılanması ve ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları içermektedir.

2.	GENEL HUSUSLAR

2.1.	GENEL HÜKÜMLER

2.1.1.	Türk Telekom tarafından yer kullanım veya enerji hizmeti sağlanan bir İşletmeci, almakta olduğu bu hizmetleri üçüncü şahıs/kuruluşlara kısmen veya tamamen kullandıramaz, kiralayamaz veya devredemez.

2.1.2. Gayrimenkulün mülkiyetinin Türk Telekom’a ait olmaması durumunda Türk Telekom söz konusu tesisi Ortak Yerleşime açmak zorunda değildir. Gayrimenkulün Türk Telekom’a tahsis edilme veya kiralama şartlarına bağlı olarak Türk Telekom’un kabul etmesi ve gerekmesi halinde mülkiyet sahibinin muvafakatı alınarak, yer kullanım ücretleri mülkiyet sahibiyle Türk Telekom’un arasındaki anlaşmaya göre İşletmeci tarafından ödenmek koşuluyla, söz konusu tesis Ortak Yerleşime açılabilecektir.

2.1.3. Türk Telekom, teknolojik veya diğer zorunlu sebepler nedeniyle, İşletmeci tarafından kullanılan Ortak Yerleşim alanının değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda İşletmeciye durum 180 (yüz seksen) Gün önceden bildirilir. İşletmecinin asgari kesinti ile hizmet verebilmesi için ortak yerleşime ilişkin alınacak önlemler ile aynı bina içinde yer değiştirme ya da farklı binaya taşınma durumunda oluşacak ve mutabık kalınacak ortak yerleşim maliyetleri Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Ancak, İşletmecinin Sözleşmesinin feshi, iptali ve/veya süresinin bitmesi vb. sebeplerle kendisine tahsis edilen gayrimenkulleri tamamen tahliye etmek istemesi halinde, 180 (yüz seksen) Gün önceden haber verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.1.4. İşletmeci  çalışanı ve/veya işletmeciyi temsile yetkili taşeron firma çalışanı, her ne maksatla olursa olsun Türk Telekom’un bilgisi, izni ve/veya gözetimi haricinde Türk Telekom’un Tesislerinde çalışma yapamaz. Bununla beraber işletmeci tarafından Türk Telekom’un bilgisi, izni ve/veya gözetimi olmaksızın sistem/cihaz/kabloların kurulduğu ya da ilave yapıldığının tespit edilmesi ve/veya Türk Telekom sistem/cihaz/kablolarına zarar verildiğinin tespit edilmesi durumunda, işletmeci doğacak her türlü zararı karşılayacak ayrıca bir zarar verilip verilmemesinden bağımsız olarak 50.000 TL (elli bin Türk Lirası) tutarı, defaten, ayrıca ihtar ve bildirime gerek kalmaksızın, tespitin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ceza-i ücret olarak ödeyecektir. Türk Telekom, Türk Telekom’un bilgisi/izni ve/veya gözetimi olmaksızın kurulduğu ya da ilave yapıldığı tespit edilen İşletmeciye ait sistem/cihaz/kabloları kaldırma ya da süre vererek işletmeciden kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu süreçte İşletmeci tarafından kaldırılmayan sistemde/cihazda oluşan arıza ve hasardan dolayı Türk Telekom’a sorumluluk yüklenemez.

2.1.5.	İşletmecinin sistem/cihazlarının Türk Telekom ya da diğer İşletmeci sistem/cihazlarını olumsuz yönde etkilediğinin objektif kriterlerle kanıtlanması durumunda sistem/cihaz kurma onayı verilmeyecektir.

2.1.6. Türk Telekom tesis sınırları içinde ortak yerleşim hizmeti verilen İşletmeci sistem/cihazlarını arıza durumunda aynı marka, model, tip ile değiştirebilecektir. Bu tür değişiklik talepleri yeni talep olarak değerlendirilmeyeceğinden TABLO-1’de yer alan başvuru ücreti alınmayacaktır.

2.2.	TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.2.1. İşletmecinin, Türk Telekom tesislerinde yer kullanımı, enerji ve klimatizasyon hizmetlerinden faydalanma talepleri, başvuru sırasına göre karşılanacaktır. İşletmeci ilk müracaatta ilgili hizmete özel olarak hazırlanmış Ortak Yerleşim alanındaki boş kapasitenin en fazla 1/3’ü kadar yer talebinde bulunabilecektir.

2.2.2. Türk Telekom tesislerinde yer kullanımı, enerji ve klimatizasyon hizmetlerinden faydalanma talebinde bulunacak İşletmeci, ilgili Otomasyon Sistemi üzerinden ortak yerleşim alanı başvurusunu yapacaktır. İşletmeci ilgili Otomasyon Sistemi üzerinden ortak yerleşim alanı başvurusunda bulunacağı kabinet/sistem/cihazın Otomasyon Sisteminde tanımlı olması durumunda, ilgili tesisi ve ilave enerji ihtiyaçlarını (K.G.K., inverter, konverter) seçebilecektir.

2.2.3. 	İşletmecinin talepte bulunacağı sistem/cihazın ilgili Otomasyon Sistemi üzerinde tanımlanmamış olması durumunda, İşletmeci söz konusu sistem/cihaza ait teknik özellikleri içeren katalog bilgilerini (boş şase kurulu gücü ve buna ilave edilebilecek hizmet amaçlı kullanılan tüm kartların (abone kartı, kontrol kartı, transmisyon kartı, ethernet kartı vb.) her birinin kurulu güç değeri, boyut, ağırlık, port/kart kapasite bilgisi, vb.) yazılı olarak, e-posta veya KEP yolu ile Türk Telekom Genel Müdürlüğüne iletilecektir. Buna müteakip Türk Telekom talebe konu sistem/cihazı ilgili Otomasyon Sistemine tanımlayacak ve İşletmecinin ortak yerleşim alanı başvurusu yapmasına hazır hale getirecektir.

2.2.4.	İşletmecinin talepleri, talebin özelliğine göre Türk Telekom tarafından değerlendirmeye alınacak, verilecek hizmetin niteliği gereği yer etüdüne ilişkin projelendirme yapılmasının zorunlu olmadığı durumda (mevcut rack/kabinet/cihaz içine kart ilavesi), azamî 15 (on beş) Gün içerisinde ilgili Otomasyon Sistemine girilecektir. Sürvey ve projelendirme yapılmasının zorunlu olduğu durumda (yeni rack/kabinet/cihaz ilavesi), İşletmecinin de katılımı ile başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) Gün içerisinde sürvey çalışması yapılacak ve talebin uygun görülüp görülmediğine ilişkin  değerlendirme Türk Telekom tarafından ilgili otomasyon sistemine girilecektir.  İşletmecinin sürveye iştirak etmemesi durumunda, survey Türk Telekom tarafından yapılacak ve survey sonuçları İşletmeci tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

2.2.5.	Türk Telekom’un değerlendirmesine ilişkin bildirimini ilgili Otomasyon Sistemi  üzerinden yapması sonrasında, İşletmeci, 15 (on beş) Gün içinde olumlu karşılanan Ortak Yerleşim talebine ilişkin onayını ilgili Otomasyon Sistemi üzerinden girecektir. İşletmecinin 15 (on beş) Gün içerisinde onay vermemesi durumunda talep ilgili Otomasyon Sistemi üzerinden Türk Telekom tarafından iptal edilecektir.

2.2.6.	Türk Telekom, İşletmecinin olumlu görüşünü bildirmesini müteakip, daha önceden hazırlanmış ve kullanılabilir bir ortak yerleşim alanı mevcut değilse (yeni rack eklenmesi durumu) azamî 45 (kırk beş) Gün içerisinde; daha önceden hazırlanmış ve kullanılabilir bir ortak yerleşim alanı mevcut ise (mevcut rack içine cihaz veya mevcut cihaz içine kart eklenmesi durumu) azamî 10 (on) Gün içerisinde ilgili alanı sistem/cihazların kurulumuna uygun hale getirerek İşletmeciye bildirecektir. Yer kullanım ücretlendirmesi bu bildirim tarihi itibarı ile enerji ve klimatizasyon ücretlendirmesi ise sistem/cihazların montaja başlama tarihi itibarı ile başlayacaktır.

2.2.7.	İşletmeci, Ortak Yerleşime açılacak alanın paylaşıma hazır olduğunun bildirilmesini müteakip, 90 (doksan) Gün içinde kabinet/sistem/cihazlarının kurulumunu tamamlayarak kullanıma geçecektir. 90 (Doksan) Gün içinde kabinet/sistem/cihazlarının kurulumunu tamamlamayan İşletmecinin başvurusu iptal edilecek, bu durumda alınan ücretler iade edilmeyecektir.

2.2.8.	İşletmecinin usul ve süreçlere uymaması durumunda talepleri geçersiz sayılarak iptal edilecek ve bu durumda alınan ücretler İşletmeciye iade edilmeyecektir.

2.2.9. 	İşletmecinin talebi iptal etmesi durumunda, alınan ücretler iade edilmeyecektir. Ancak Türk Telekom’dan kaynaklanan nedenlerle İşletmecinin talepleri karşılanamaz ise, Başvuru Ücreti hariç alınan ücretler iade edilecektir. Alınan ücretlerin fatura edilmiş olması durumunda İşletmeci tarafından düzenlenecek faturaya istinaden iade gerçekleştirilecektir.

2.2.10. İşletmecinin ileride yapacağı yeni talepler (ilave, değişim, demontaj vb.) yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

2.2.11. İşletmeci, Türk Telekom tesislerinde Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya Veri Akış Erişimi Hizmetleri kapsamında kurulmuş bulunan kendi sistem/cihazlarına aşağıda yer verilen şartlarla uzaktan erişebilecektir.

2.2.11.1. İşletmeci, sistem ve cihaz arızalarının uzaktan kontrolü ve yönetimi amacıyla, Ortak Yerleşim Alanına kurulmuş olan her bir rack/kabinet için, ucuna Dial-up Modem kurmak suretiyle bir adet PSTN veya Yalın ADSL hattı talebinde bulunabilecektir.

2.2.11.2. Türk Telekom, İşletmecinin sistem ve cihazlarına uzaktan erişim için talep ettiği Yalın ADSL devresini yürürlükteki usul, esas ve ücretler üzerinden ayrım gözetmeksizin sağlayacaktır.

2.2.11.3. İşletmeci, söz konusu Yalın ADSL devresini başka bir İşletmeci üzerinden de alabilecektir.

2.2.11.4. Türk Telekom, İşletmecinin sistem ve cihazlarına uzaktan erişimi için talep ettiği PSTN devresini yürürlükteki tarifelerden biri ile ve Türk Telekom’un kendi Abonelerine uyguladığı usul, esas ve ücretler üzerinden ayrım gözetmeksizin sağlayacaktır.

2.3. STANDART ORTAK YERLEŞİM ALANI

Standart Ortak Yerleşim Alanında yer alması gereken asgari özellikler aşağıda belirtilmektedir:

- 220 volt A.C. Enerji

- Aydınlatma

- Kablo kanalları

- Optik Dağıtım Çatısı (Türk Telekom ya da alternatif İşletmecilerin erişebileceği biçimde)

- Enerji Sistemleri

- KGK, Klimatizasyon, Kompanzasyon, Doğrultucu (-48 volt D.C.  Enerji)  Sistemleri (İşletmecinin talep ettiği ortak yerleşim alanında bu sistemlerin kurulu olmaması durumunda 4.6.8. maddesi kapsamında işlem yapılır.)

- Jeneratör  Sistemi  (İşletmecinin talep ettiği ortak yerleşim alanında bu sistemin kurulu olmaması ve/veya güç artırımı talep edilmesi durumunda, 4.6.5. maddesi kapsamında  işlem yapılır.)

2.4.	YÜKÜMLÜLÜKLER

2.4.1. Türk Telekom ve İşletmeciye ait tüm sistem/cihazların çalışmasından doğacak zararlardan, zarar veren Taraf sorumlu olacaktır.

2.4.2.	İşletmeci tarafından kurulan tüm sistem/cihazların ilgili standartlara, kanun ve yönetmelik ile teknik gerekliliklere uygunluğu sağlanacak, aksi durumlarda sorumluluk İşletmeciye ait olacaktır.

2.4.3.	Kurulan sistem/cihazların enerji bağlantıları Türk Telekom gözetiminde ve Türk Telekom’un öngördüğü noktaya kadar İşletmeci tarafından çekilecek, son nokta bağlantısı ve enerjilendirme Türk Telekom tarafından yapılacaktır. Demontajı yapılacak sistem/cihazların enerji bağlantı iptalleri (EDP/redresör) de Türk Telekom tarafından yapılacak olup, kablo demontajı İşletmeci tarafından yapılacaktır. Bu durumların ihlalinden doğacak (gerek İşletmecinin kendisi gerekse taşeronlarından kaynaklanacak) zarar ve ziyan İşletmeciden tazmin edilecektir.

2.4.4. Türk Telekom’a ait tesiste, İşletmecinin Yedek Enerji talebinin karşılanması sırasında her türlü emniyet tedbiri alınmadan enerji kesintisi yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Bu çalışma esnasında yapılacak tüm masraflar İşletmeci tarafından karşılanacaktır. İşletmeciden kaynaklanacak nedenlerle, enerji sistemlerinde meydana gelecek arıza ve hasarlar, İşletmeci tarafından giderilecektir.

2.4.5.	Yedek Enerji desteği olmayan durumlarda, enerji dağıtımından sorumlu Dağıtım Şirketi veya eşdeğer kuruluşlardan kaynaklanacak sorun/arıza/kesintilerden dolayı Türk Telekom’a sorumluluk yüklenemez.

2.4.6.	İşletmeci tarafından kurulacak olan sistem/cihazların Türk Telekom’a ait jeneratör grubunu ve diğer teçhizatları olumsuz yönde (harmonikler oluşturması, demeraj nedeniyle aşırı yük oluşturması vb.) etkilememesi için İşletmeci gerekli önlemleri alacaktır.

2.4.7.	Türk Telekom, İşletmeciyi 15 (on beş) Gün önceden bilgilendirmek kaydıyla İşletmeciye ait sistem/cihazların uygunluğunun incelenmesi amacıyla İşletmecinin sistem/cihazlarına erişebilecektir. Kamu hizmeti sunumunu kesintiye uğratabilecek acil durumlarda önceden bilgilendirme zorunluluğu yoktur.

2.5.	ARIZA VE HASARDA SORUMLULUK

2.5.1.	Türk Telekom tarafından, objektif kriterler ile kanıtlanabilir olması kaydıyla, İşletmecinin kabinet/sistem/cihazlarının teknik kısıtlara uymaması, İşletmecinin kabinet/sistem/ cihazlarının enterferansa ve hizmetlerin aksamasına neden olması ya da söz konusu sistem/cihazların kullanılmıyor olması halinde, belirtilen sorunun giderilmesi için İşletmeciye 30 (otuz) Gün süre tanınır. Bu süre içerisinde sorunun giderilmemesi halinde Türk Telekom, Kurumu bilgilendirmek kaydıyla, ilgili cihazı devre dışı bırakma hakkına sahiptir. Kamu hizmeti sunumunu kesintiye uğratabilecek acil durumlarda İşletmeciyi önceden bilgilendirme zorunluluğu yoktur. İşletmecinin yol açmış olduğu maddi zarar ve tahribat ücreti İşletmeciden tazmin edilecektir.

2.5.2.	İşletmeci, kabinet/sistem/cihazlarını yangın, statik elektrik, yıldırım ve elektrik  şebekesinden gelebilecek  etkilerden koruyacak, bunlardan gelecek zararı asgariye indirecek tedbirleri alacaktır. İşletmeci kabinet/sistem/cihazlarından kaynaklanan nedenlerle Türk Telekom ve/veya diğer İşletmecilerin kabinet/sistem/cihazlarında meydana getireceği  zararlardan İşletmeci sorumlu olacaktır. Türk Telekom, Ortak Yerleşime konu yer ve tesislerin hırsızlık, sabotaj gibi harici etkilere karşı korunması ve kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Türk Telekom ile İşletmeci birbirlerinin kabinet/sistem/cihazlarına verecekleri zararları tazmin edecektir.

2.5.3. Bina içine veya dışına konulan İşletmeciye ait sistem/cihazların Türk Telekom tarafından alınan tedbirlere rağmen Türk Telekom’un ihmal ve kusuru dışında Ana Metin Madde 5.8.’de yer verilen Mücbir Sebepler ve Umulmayan Hallerden dolayı tahribatından Türk Telekom sorumlu olmayacaktır. Türk Telekom bu gibi durumlarda hazırlanan tutanağın bir nüshasını İşletmeciye verecektir. Taraflar Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller kapsamında, işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve Ekleri çerçevesinde yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin ihlalinden sorumlu olmayacaklardır.

3.	TÜRK TELEKOM TESİSLERİNDE YER KULLANIMINA  İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

3.1.	İşletmecinin yer talebinin öncelikle alternatif İşletmeciler tarafından münhasıran paylaşılan müşterek salonda, bunun mümkün olmaması halinde Birlikte Ortak Yerleşim yöntemi ile, bunun da mümkün olmaması halinde tesis içi-bina dışında karşılanması cihetine gidilecektir. Aynı yere kurulacak kabinet/sistem/cihazların öncelikle bir dizi oluşturacak şekilde bitişik nizamda yerleştirilmesi sağlanacaktır.

3.2.	Yer kullanım ücreti, m2 başına hesaplanacak olup, ücretlendirmeye esas alan, kabinet/sistem/cihazların oturum (veya izdüşüm) alanını ifade eder. Kabinet/sistem/cihazın zemine kurulmadığı durumlarda (duvara, tavana, kaide üzerine vs.) izdüşüm alanı oturum alanı olarak kabul edilecektir. Ancak kapak açılma mesafeleri hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır.

3.3.	İşletmecinin kabinet/sistem/cihazlarının üst üste yerleştirildiği durumlarda yalnızca kabinet/sistem/cihaz çatısının kapladığı alandan yer kullanım ücreti alınacak ve sistem/cihaz yüksekliği, sistem/cihazın üzerinden geçmesi gereken ya da geçmesi muhtemel rak gibi kablo taşıyıcıları ile havalandırma kanalları ve benzeri teçhizat ve donanımları engelleyecek yüksekliğe erişmeyeceği gibi konsantre yük oluşturarak binanın statiğine zarar verecek ağırlıkta olmayacaktır.

3.4.	Bir salonda bulunan tüm sistem/cihazların işgal ettiği alan tek bir kabinet/sistem/cihazmış gibi hesaplanacak, toplam alan kesirli ise, sayı bir üst tam sayıya tamamlanacaktır. İşletmeci sistem/cihazlarının birden fazla salonda olması durumunda, her bir salon yukarıdaki esaslara göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.

3.5.	İşletmeci tarafından aynı tesis içerisine kurulan bir adet HDSL modem için yer kullanımı, enerji ve klimatizasyon ücreti alınmayacaktır. Ancak, birden fazla HDSL modem kurulacak ise İşletmeci tarafından bir modem çatısı oluşturulacak ve modem çatısının kapladığı alanın yer kullanım (3.4. Maddesi göz önünde bulundurularak), enerji ve klimatizasyon ücretleri (söz konusu modem çatısında kurulu bulunan tüm HDSL modemlerin toplam kurulu gücü dikkate alınarak) TABLO-1 ve TABLO-2’de yer alan ücretlere göre hesaplanarak alınacaktır.

3.6.	Bir dizi teşkil edecek kabinet/sistem/cihazların yerleşimi yapılırken Türk Telekom tarafından zorunluluk nedeniyle arada boşluk bırakılacaksa, İşletmeci kabinet/sistem/cihazları bitişik nizamda kabul edilerek Madde 3.4.’deki şartlar uygulanacaktır.

3.7.	Bina dış duvarına, penceresine, çatısına, balkonuna veya binaya fiziki irtibatı bulunan platforma kurulacak her tür kabinet/sistem/cihaz (klima cihazı dış üniteleri vb.) bina içine kurulmuş sayılarak ücretlendirmesi ona göre yapılacaktır. Ancak klima cihazlarının yer kullanım alanı tespitinde, binaya irtibatlı klima dış ünite alanları ile iç ünite alanları bitişik nizamda kabul edilerek değerlendirilecektir.

3.8.	m2 (metre kare) hesabında kablo kanalları ve rakları, klimatizasyon boruları gibi bağlantı unsurları dikkate alınmayacaktır.

3.9.	Bina içinde veya tesis içi bina dışında Türk Telekom’un ihtiyacı haricinde uygun yer olmaması halinde İşletmecinin yer talebi karşılanmayacak, kabinet/sistem/cihaz kurma izni verilmeyecektir. Tesis içi bina dışında uygun yer olması halinde ise İşletmeci tarafından kurulan konteyner için sadece izdüşüm veya varsa tel çit alanı kadar yer kullanım ücreti alınacak, ancak İşletmeci bu alanlar dışında kalan beton kaide üzerinde hak sahibi olamayacaktır.

3.10.	Ortak Yerleşim kapsamında Türk Telekom tesislerine yerleştirilen Arabağlantı veya erişim (Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya IP/Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet) için gerekli olan sistem/cihazların bakım ve yönetim sorumluluğu bu sistem/cihazların sahibi olan İşletmeciye aittir. İşletmecinin Sanal Ortak Yerleşim talep etmesi durumunda ise İşletmeciye ait Arabağlantı veya erişim (Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet) için gerekli olan sistem/cihazların bakım ve yönetimi karşılıklı mutabakat sonucunda belirlenecek ücret mukabili Türk Telekom tarafından yerine getirilir.

4.	TÜRK TELEKOM TESİSLERİNDE ENERJİ VE KLİMATİZASYON HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

4.1.	ENERJİ TALEPLERİNİN, A.C. ENERJİ YÖNÜYLE DAĞITIM ŞİRKETİ VEYA EŞDEĞER KURULUŞA ABONELİK ÜZERİNDEN KARŞILANMASINDA UYGULANACAK ESASLAR

ŞEBEKE ENERJİSİ

4.1.1.  İşletmecinin, EPDK’nın 21.12.2017 tarih ve 7533-1 sayılı Kurul Kararı kapsamında doğrudan Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşa başvuruda bulunması gerekmektedir. İşletmecinin, Türk Telekoma ait E.N.H. ve Trafo altyapı kullanımını talep etmesi durumunda, Türk Telekom, E.N.H. ve trafoyu Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşa devredecektir. Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşun E.N.H. ve Trafoyu devir işlemlerinin başlatılmasıyla birlikte talebin karşılanma süreci başlatılacaktır. Ancak Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşun E.N.H. ve Trafoyu devralmaması durumunda  işletmeci, enerji ihtiyacının kurulu güç veya süzme sayaç üzerinden karşılanması yönünde yönlendirilecektir.

4.1.2. İşletmecinin, Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşa abone olması sırasında Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluştan alacakları enerji müsaadesi doğrultusunda, gerekli proje hazırlanması, onaylatılması, işlemlerin takip edilmesi ile her türlü vergi, harç, sayaç bedeli vb. harcamalar dahil olmak üzere abonelik gereği Türk Telekom’a ait kısımlarda da yapılacak tüm masraflar İşletmeciye ait olacaktır.

4.1.3.	İşletmecinin, Türk Telekom’un O.G. Abonesi olduğu tesislerde A.G.’den enerji talepleri, Dağıtım Şirketi veya eşdeğer kuruluşça da uygun görülmesi halinde, Türk Telekom’a ait Aboneliğin A.G.’ye dönüştürülmesi kaydıyla karşılanabilecektir.

4.1.4.	Türk Telekom Dağıtım Şirketi veya eşdeğer kuruluşa ait trafodan veya A.G. şebekesinden Abone iken; İşletmecinin bu tip tesislerdeki enerji talepleri, Türk Telekom’u besleyen hatta ait kofreden Dağıtım Şirketi veya eşdeğer kuruluşa A.G.’den Abone olmak kaydıyla karşılanabilecektir. Gerekmesi halinde kofre ile trafo veya hat arasında kalan ana kolon hattının ve teçhizatının çekilecek toplam güce göre gerekmesi halinde değiştirilmesi İşletmeciye ait olacaktır.

4.1.5.	İşletmeci tarafından yapılacak güç artırımı sırasında kullanılacak malzemeler (güç trafosu, akım trafosu, kesici ayırıcı, şalter vb.) ilgili şartname ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

4.1.6.	E.N.H. mülkiyetini işletme bakım ve onarım karşılığında Dağıtım Şirketi veya eşdeğer  kuruluşa, müşterek kısmı dahil İşletmeciye ait kısım hariç devretmeye tek yetkili Türk Telekom’dur. E.N.H.’nin devri konusunda İşletmeciye yapılacak bildirimi müteakip en geç 30 (otuz) Gün içerisinde gerekli muvafakat İşletmeci tarafından Türk Telekoma verilecektir.

4.1.7. İşletmecinin Abonelik çalışmaları sırasında (gerek A.G. gerekse O.G.) Türk Telekom’a ait tesiste gerekli tedbirler alındıktan sonra enerji kesintisi yapılmasına müsaade edilebilecektir. Bu çalışma esnasında Yedek Enerji temini için çalışacak olan mevcut jeneratörün veya kiralanacak mobil jeneratörün tüm masrafları İşletmeci tarafından karşılanacaktır. Bu çalışmalar sırasında İşletmeciden kaynaklanacak nedenlerle, enerji sistemlerinde meydana gelecek arızalar ve hasarlar, İşletmeci tarafından giderilecektir. Türk Telekom’un hizmet kesintisi riski gördüğü çalışmalar en az 10 (on) gün önceden bildirimde bulunma şartı ile gece 02:00-06:00 saatleri arasında yapılacaktır. Türk Telekom yapılacak çalışmada hizmet kesintisi riski oluştuğu durumlarda çalışmayı durdurma, iptal etme ve ileri bir tarihe erteleme hakkına sahip olacaktır.

4.1.8. Halihazırda müşterek kullanılan E.N.H. ve/veya trafo tesisinde yapılacak yenileme, bakım, onarım, tadilat ve periyodik bakımlar ile yangından korunma maksadıyla yapılan ağaç kesimi ve otların temizlenmesi işlerini yapmaya ve yaptırmaya tek yetkili Türk Telekom’dur. İşletmeci, yapılacak harcamalara ortak sayısına göre (Türk Telekom dahil);

Türk Telekom’a Ödenecek Ücret = ( Harcama Bedeli  / Ortak Sayısı ) x 1,25 (Hizmet Bedeli Katsayısı)

bedelinde iştirak edecektir.

Yukarıda;

Harcama Bedeli: Müşterek kullanılan E.N.H. ve/veya trafo tesisinde yapılacak yenileme, bakım, onarım, tadilat ve periyodik bakımlar ile yangından korunma maksadıyla yapılan ağaç kesimi ve otların temizlenmesi işlerine karşılık yapılan harcamaları içermektedir.

Hizmet Bedeli Katsayısı: Arıza tespit, yapım, yaptırım, kontrollük hizmetleri, hakediş düzenleme, kabul-kesin hesap ve bu işlemler için ulaşım, personel vb. masraflara karşılık gelen katsayıdır.

4.1.9. İşletmecinin kendi trafo tesisini kurması halinde; İşletmeciye ait trafo tesisi ile Türk Telekom’a ait E.N.H’nin branşman alınan noktası arasında kalan kısmın sorumluluğu İşletmeciye aittir.

4.1.10. İşletmeci, Türk Telekom tesislerinden Dağıtım Şirketi veya eşdeğer kuruluşa Abone olarak gerek A.G.’den gerekse O.G. E.N.H.’den enerji temin ettiği durumlarda (süzme sayaçla veya Kurulu Güç üzerinden enerji talebinin karşılandığı durumlar hariç), E.N.H. için Orman İdaresine yıllık tahsis ücreti vb. kamulaştırma, irtifa, intifa hakları neticesi Türk Telekomca ödenecek ücretlere veya hattın yenileme, bakım onarım çalışmaları ve kullanımı sırasında olabilecek kaza neticesi kamu kurum, kuruluş ve görevlileri ile üçüncü şahıslara ödenmek üzere Türk Telekom’a isnat edilecek her türlü zarar ziyan ve tazminatlara Madde 4.1.8.’deki oranlar (1,25 Hizmet Bedeli Katsayısı hariç) dahilinde İşletmeciden  tazmin edilecektir.

4.1.11. İşletmeci tarafından yapılan topraklamanın Türk Telekom’a ait topraklama tesislerine 20 (yirmi) metreden yakın olması durumunda; öncelikle İşletmeciye ait topraklama sisteminin omaj değeri Türk Telekom’a ait topraklama sisteminin omaj değerinden küçük ya da eşit olması şartı aranacak ve her iki kuruluşun topraklama sistemleri eşpotansiyel bara üzerinde irtibatlandırılacaktır.

4.1.12. Yedek enerji altyapısının sadece Türk Telekom tesislerindeki ana dağıtım panolarındaki yükleri besleyecek şekilde dizayn edilmesi nedeniyle, İşletmecinin Türk Telekom tesislerinde enerji taleplerinin Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşa abone olunmak suretiyle sağlanması durumunda yedek enerji (jeneratör enerjisi) talebi karşılanmayacaktır.

4.1.13. İşletmecinin Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşa abone olması durumunda sistem/cihazlar için D.C. enerjiye yönelik talepleri Türk Telekoma ait D.C. enerji sistemlerinden karşılanmayacaktır. İşletmeci ihtiyacı doğrultusunda D.C. enerji sistemlerini kendisi kuracaktır.

4.1.14. İşletmeci, sistem/cihazlarından dolayı harcamış olduğu şebeke enerji ücretini abonesi olduğu Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşa ödeyecektir.

4.2. ENERJİ TALEPLERİNİN, A.C. ENERJİ YÖNÜYLE SÜZME SAYAÇLA ÖLÇÜLENDİRİLEREK KARŞILANMASINDA UYGULANACAK ESASLAR

ŞEBEKE ENERJİSİ

4.2.1. İşletmecinin enerji talebi, tesisin mevcut durumu dikkate alınarak süzme sayaçla ölçülendirilmek suretiyle karşılanabilecektir. Talebin uygun görülmesi halinde enerji ücreti TABLO-4’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır. Tüketim miktarının tespitinde varsa sayaç çarpanı dikkate alınacak olup, söz konusu sayaç Türk Telekom’un belirleyeceği bir noktaya İşletmecinin görmesine mani teşkil etmeyecek şekilde tesis edilecektir. Yapılacak işlerle ilgili tüm masraflar İşletmeciye ait olacaktır.

4.2.2. Müşterek salonda kurulan/kurulacak İşletmecinin sistem/cihazları için 3.500 Watt’ın üzerindeki enerji talepleri Türk Telekom tarafından uygun görülmesi halinde, Uzaktan Sayaç Okuma Sisteminin (OSOS) kurulması şartı ile süzme sayaç üzerinden karşılanabilecektir. 3.500 Watt’ın altındaki enerji talepleri süzme sayaç üzerinden karşılanmayacaktır. Süzme sayaç üzerinden verilen enerji hizmetinin 3.500 Watt’ın altına düşmesi durumunda enerji ücreti TABLO -5’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır.

4.2.3. İşletmeciye ait mevcut süzme sayaçlara uzaktan okuma sisteminin ilgili İşletmeci tarafından kurulması gerekmektedir. Mücbir sebepler haricinde 90 (doksan) gün içinde belirtilen sistemin kurulmaması durumunda enerji ücreti TABLO-5’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır.

4.2.4. İşletmeci tarafından kurulan uzaktan okuma sistemi için Türk Telekom’a erişim yetkisi verilecektir. Uzaktan sayaç okuma sisteminde (OSOS) herhangi bir arıza sebebiyle okuma yapılamaması durumunda İşletmeci en geç 90 (doksan) gün içinde söz konusu arızanın giderilmesini sağlayacaktır. 90 (doksan) gün içerisinde giderilemeyen arızalarda geçmişe dönük enerji ücreti TABLO-5’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır. Bu süre içerisinde süzme sayaç değerleri Türk Telekom’un belirleyeceği tarihte İşletmeci tarafından yerinde tespit edilerek Türk Telekom’a bildirilecektir.

4.2.5. İşletmeci, süzme sayaç ile enerji talep ettiği lokasyonda Türk Telekom’a ait Otomatik Sayaç Okuma Sistemi olması ve Türk Telekom tarafından bu sistemin kullanımına izin verilmesi durumunda TABLO-8’de belirtilen “OSOS Hizmeti Ücreti” karşılığında Türk Telekom’dan OSOS hizmeti alabilecektir. Bu ücret talep kapsamındaki bina için bir kereye mahsus alınacak olup işletmeciye geri ödenmeyecektir. İşletmeci, Türk Telekom’a ait OSOS altyapısından yararlanmak istediğini başvuru esnasında bildirecektir. İşletmeci, Türk Telekom tarafından OSOS altyapısı kullanımının uygun olduğunun kendisine bildirilmesini müteakip 90 (doksan) gün içerisinde, kendine ait süzme sayaç ile Türk Telekom’a ait OSOS haberleşme ünitesi arasındaki kablo vb. malzeme işçiliğini tüm masraflar kendisine ait olmak üzere yerine getirecektir. Bu sayaçlardaki endeks bilgileri OSOS üzerinden sadece Türk Telekom tarafından okunacak olup müşteriye bildirilecektir. Müşteri ayrıca isterse endeks bilgilerini sahaya gidip kontrol edebilecektir.

4.2.6. İşletmecinin talep etmiş olduğu güce göre sigorta, termik manyetik şalter, kaçak akım koruma şalteri, sayaç ve kablo seçimi ile teknik detay ve uygulamalarda ilgili standart, kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır. Teçhizatlar, çekilen gücün talep ölçüsünde sınırlandırılmasına uygun hassasiyetlerde olacaktır.

4.3.	ENERJİ TALEPLERİNİN, KURULU GÜÇ ÜZERİNDEN KARŞILANMASINDA UYGULANACAK ESASLAR

4.3.1. İşletmecinin enerji talebi, Türk Telekom tesisine kuracağı sistem/cihazlarının Kurulu Gücü baz alınarak, tesisteki A.C., D.C. ve jeneratör kapasitesi, Türk Telekomun rezerv gücü, demeraj akımları, akü şarj akımları gibi hususlar dikkate alınarak Kurulu Güç üzerinden karşılanabilecektir. Aynı İşletmeciye ait aynı bina içerisinde farklı salonlarda yer alan sistem/cihazların kurulu güçleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

4.3.2. Enerji talebi kurulu güç üzerinden karşılanan İşletmeci sistem/cihazlarının (klima cihazları hariç) enerji ücreti TABLO-5’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır.

4.3.3. İşletmecinin tesis içi bina dışına kurulan sistem/cihazları için enerji talepleri Kurulu Güç üzerinden karşılanmayacaktır.

4.3.4.	İşletmeci tarafından kurulacak sistem/cihazların topraklaması, bina eş potansiyel barasına uygun kesitte kablo ile irtibatlandırılacaktır.

4.3.5.	İşletmecinin Türk Telekom’a ait D.C. Enerji sistemlerine bağlantısı Türk Telekom’un gözetiminde yapılacak ve Türk Telekom bilgisi dışında Türk Telekom’a ait D.C. Enerji sistemlerine ve D.C. dağıtım unsurlarına müdahalede bulunulmayacaktır. İşletmeci, Türk Telekom D.C. Enerji dağıtım çatısından enerji aldıktan sonra sistem/cihazlarından önce sigorta panosu kullanarak beslemesini sağlayacaktır.

4.3.6.	Türk Telekom’a ait D.C. Enerji sistemlerinin yetersiz olduğu durumlarda İşletmeciler, kendi D.C. Enerji sistemlerini kuracaklardır. İşletmeci tarafından kurulacak olan D.C. Enerji sistemlerinin kapasiteleri İşletmecinin aynı tesisteki tüm D.C. Enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacaktır. Aynı tesiste daha önce Türk Telekom’a ait D.C. Enerji sistemlerinden beslenmekte olan İşletmeciye ait sistem/cihazlar da İşletmeci tarafından kurulacak D.C. Enerji sistemine aktarılacaktır. İşletmeci tarafından kurulacak olan D.C. Enerji sistemlerinin yerleşimleri sürvey dosyasında ayrıntılı olarak gösterilecek ve bu sistemler için de bu usul ve esasların diğer maddelerinde belirtildiği üzere, yer kullanımı ücreti alınacaktır.

4.3.7. İşletmecinin kendi sistem/cihazları arasındaki ya da Türk Telekoma ait D.C. Enerji sistemleri arasındaki D.C. Enerji bağlantılarında H07RN-F (TS 9765 HD22.4S3 (BLDVL-vg)) tipi veya muadili enerji kablosu kullanılacaktır. İşletmecinin enerji ihtiyacının Türk Telekom’a ait D.C. Enerji sistemlerinden karşılandığı durumlarda, gerilim düşümü tam yükte 0,5 Voltu geçmeyecek olup Türk Telekom’un göstereceği bağlantı noktasından, Türk Telekom’un onaylayacağı kesitte kablo ile temin edilecektir.

4.3.8. Zorunlu hallerde İşletmecinin talebi ve Türk Telekom’un onayı ile mevcut D.C. Enerji kapasitesi Türk Telekom tarafından arttırılabilir. Yapılacak olan bu kapasite arttırımına ilişkin her türlü yatırım maliyeti D.C. Enerjiyi talep eden İşletmeci tarafından karşılanacak ve kapasite arttırımı için kurulan teçhizatların mülkiyeti Türk Telekom’a ait olacaktır.

4.3.9. İşletmeci tarafından kurulacak olan D.C. Enerji sistemleri Türk Telekom’a ait jeneratör ve diğer sistem/cihazlarını etkilememesi için Türk Telekom şartnamelerinin ilgili maddelerine (Inrush akımı, Akım bozulması (T.H.D.), RFI bastırma v.b.) uygun olacaktır.

4.3.10. Türk Telekom enerji teçhizatından alınan enerjinin İşletmeciye ait D.C. Enerji, invertör, konvertör veya K.G.K. kullanılarak sistem/cihazların beslenmesi gerektiği durumlarda Türk Telekom’un onayı alınacaktır. Bu durumda Kurulu Güç hesaplanırken sistem/cihaz güçleri, kullanılan her bir teçhizatın verim kaybı için % 20 (yirmi) oranında arttırılarak hesaplanacaktır. İşletmeci uçtaki sistem/cihazları beslerken invertör, konvertör veya K.G.K ünitelerinden bir kaçını birlikte kullanarak kendi tasarladığı koruma yöntemini uyguluyorsa, kullanılan ünite adedince % 20’lik kayıp hesaplara dahil edilecektir. (kurulu güç x 1,2n n: kullanılan ünite sayısı)

4.3.11 İşletmeci, ortak yerleşim alanındaki modüler cihazlara (DSLAM, switch, router vb.) ilişkin boş şase kurulu gücü ve buna ilave edilebilecek hizmet amaçlı kullanılan tüm kartların (abone kartı, kontrol kartı, transmisyon kartı, ethernet kartı vb.) her birinin kurulu güç değerine ait taleplerini, ilgili ilgili Otomasyon Sistemi dâhilinde tanımlanmış fonksiyonlar üzerinden yapacaktır. Ancak, Türk Telekom ile İşletmeci arasındaki herhangi bir anlaşmazlık halinde  ilgili Otomasyon Sistemi kayıtları esas alınacaktır.

4.3.12. İşletmeci, Türk Telekom’un sağlayacağı tek enerji kaynağından kendi kuracağı farklı sistem yedeklikleri (K.G.K., Akü vb.) ile sanal A-B yedekliliği sağlayabilecektir. Bu durumda enerji ücreti TABLO-5’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır. Bu işlemler sürecinde doğabilecek maddi zarar ve tahribat ücreti talep sahibinden tazmin edilecektir.

4.4 ENERJİ TALEPLERİNİN, DC ENERJİ YÖNÜYLE SÜZME SAYAÇLA ÖLÇÜLENDİRİLEREK KARŞILANMASI

4.4.1. İşletmecinin enerji talebi,

- Binada müstakil salon bulunması ve/veya müstakil salon tahsisinin mümkün olması,

- Süzme Sayaç üzerinden çekilecek anlık gücün minumum 7 KW ve üzeri olması,

- Kurulacak sistem/cihazların maksimum gücü göz önünde bulundurularak tesis/salondaki AC enerji, DC enerji, jeneratör, soğutma sistemi kapasitelerinin ihtiyacı karşılayabilir düzeyde olması/kapasite arttırımının mümkün olması

halinde cihazların rezerv gücü, demeraj akımları, akü şarj akımları gibi hususlar da dikkate alınarak Türk Telekom tarafından uygun görüldüğü takdirde DC süzme sayaç ile ölçümlendirilmek suretiyle karşılanabilecektir. Bu durumda enerji ücreti TABLO-4’de yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır.

DC Süzme Sayaç ile enerji hizmeti verilmeye başlandıktan sonra bir yıl içerisinde herhangi bir ayın ortalama anlık gücünün 7 KW ‘ın altında olması durumunda 7KW a karşılık gelen TABLO-5’e göre DC tüketim bedeli bir yıl süresince işletmeci tarafından ödenecektir.

4.4.2. Söz konusu DC süzme sayaç işletmeci tarafından temin edilecek olup, Türk Telekom’un belirleyeceği bir noktaya işletmecinin görmesine engel teşkil etmeyecek şekilde tesis edilecektir. Yapılacak işlerle ilgili tüm masraflar işletmeciye ait olacaktır.

4.4.3. Kullanılacak DC süzme sayaç ilgili tüm yönetmeliklere uygun olacaktır. Türk Telekom tarafından uygun bulunmayan DC süzme sayacın montajının yapılmasına izin verilmeyecektir.

4.4.4. İşletmeciye ait mevcut DC süzme sayaçlara uzaktan okuma sisteminin ilgili işletmeci tarafından kurulması gerekmektedir. Mücbir sebepler haricinde 90 (doksan) gün içinde belirtilen sistemin kurulmaması durumunda enerji ücreti TABLO-5’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır.

4.4.5. İşletmeci tarafından kurulan uzaktan okuma sistemi için Türk Telekom’a erişim yetkisi verilecektir. Uzaktan okuma sisteminde herhangi bir arıza sebebiyle okuma yapılamaması durumunda işletmeci en geç 90 (doksan) gün içinde söz konusu arızanın giderilmesini sağlayacaktır. 90 (doksan) gün içerisinde giderilemeyen arızalarda geçmişe dönük enerji ücreti TABLO-5’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır. Bu süre içerisinde süzme sayaç değerleri Türk Telekom’un belirleyeceği tarihte işletmeci tarafından yerinde tespit edilerek Türk Telekom’a bildirilecektir.

4.4.6. İşletmeciye ait sistemlerin/cihazların Türk Telekom’a ait DC enerji sistemlerine sayaç bağlantısı Türk Telekom tarafından uygun görülen gün ve saatte Türk Telekom ilgili personelinin gözetiminde yapılacak, Türk Telekom bilgisi dışında Türk Telekom’a ait enerji sistemlerine ve dağıtım panolarına müdahalede bulunulmayacaktır.

4.5.	KLİMATİZASYON İHTİYACININ KARŞILANMASINDA UYGULANACAK  ESASLAR

4.5.1. İşletmecinin sistem/cihaz kurma veya ilave taleplerinin değerlendirilmesinde salonun klimatizasyon durumu da dikkate alınacaktır. Talebin uygun görülmesi halinde klima kullanım ücreti TABLO-6’ya göre hesaplanacaktır.

4.5.2. Müşterek salonların klimatizasyon ihtiyacının tespiti Türk Telekom tarafından yapılacaktır. Bu amaçla İşletmeci, kuracağı sistem/cihazların tam kapasitede çalışırken yaydıkları ısı değerlerini Türk Telekom’a bildirecektir.

4.5.3. İşletmeci kendisine tahsis edilen tesis içi bina dışı yerleşkelerde (konteyner/saha dolabı vb) kuracağı sistem/cihazların klimatizasyon, bakım işletmesini kendisi yapacaktır. Ancak klima cihazı kurulmadan önce bakır boru güzergahı, drenaj ve elektrik hattı, kondanserin ve iç ünitenin yerini gösteren proje, Türk Telekom’ca onaylanacaktır.

4.5.4. Müşterek salonda, İşletmeci sistem/cihaz kurma talebinin klimatizasyon yetersizliği veya klimanın olmaması sebebiyle karşılanamadığı hallerde, İşletmeci ile Türk Telekom’un (ve varsa daha önce klimatizasyondan faydalanan diğer İşletmecilerin) ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Türk Telekom’un onay verdiği marka, model ve kapasitede klima cihazı İşletmeci tarafından kurulabilecektir. Klima cihazının mülkiyeti, klima montajının tamamlandığı an Türk Telekom’a intikal edecektir. Bu durumda klima cihazının enerjisi, bakım ve işletmesi Türk Telekom tarafından sağlanacaktır. İşletmeci klima kullanım ücreti, TABLO-6’ya göre hesaplanacaktır.

4.6. YEDEK ENERJİ (JENERATÖR ENERJİSİ) İHTİYACININ KARŞILANMASINDA UYGULANACAK USUL ESASLAR

4.6.1. İşletmecinin yedek enerji talepleri, Türk Telekom’un ihtiyacı olan rezerv jeneratör gücü (jeneratör grubu nominal gücünün %20’si) ve bağlı teçhizatın demeraj akımları da dikkate alınarak değerlendirilecektir. Yedek enerji talebinin karşılanacak olması halinde Türk Telekom tarafından belirlenecek düzenlemeler (sigorta, kesici vb.) İşletmeci  tarafından yerine getirilecektir.

Türk Telekom tesislerindeki yedek enerji altyapısı, tesisteki tüm yükleri besleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu nedenle yedek enerji altyapısı olan tesislerde İşletmecinin yedek enerjisiz enerji talepleri karşılanmayacaktır.

4.6.2. Yedek enerji tesisi talebinin karşılanabilecek olması halinde, sigorta ve termik manyetik şalter gibi kesiciler, şebeke ve jeneratör enerjisini ayrı ayrı ölçümlendirmeye yönelik teçhizatlardan kontaktör, akım trafoları ve sayaçlar ile gerekli diğer teçhizatların konulacağı dağıtım panosu, kablolama detayları ve diğer düzenlemeler müştereken belirlenecek, yapılacak tüm masraflar İşletmeci tarafından karşılanacaktır.

Yedek enerji altyapısının sadece Türk Telekom tesislerindeki ana dağıtım panolarındaki yükleri besleyecek şekilde dizayn edilmesi nedeniyle, İşletmecinin Türk Telekom tesislerinde enerji taleplerinin Dağıtım Şirketi veya Eşdeğer Kuruluşa abone olunmak suretiyle sağlanması durumunda yedek enerji (jeneratör enerjisi) talebi karşılanmayacaktır.

4.6.3. Türk Telekom’a ait tesisin Yedek Enerji ihtiyacının teknik açıdan uygun olması halinde, tek bir jeneratörden karşılanması yoluna gidilecektir. Ancak, kritik konumlarda mevcut jeneratörün yedeklenmesi amacıyla ilave jeneratör kurulmasına Türk Telekom’un görüşleri doğrultusunda müsaade edilebilecektir.

4.6.4. İşletmecinin Türk Telekom’a ait jeneratörden Yedek Enerji talebi, güç yetersizliği nedeniyle mevcut jeneratörden karşılanamıyor ise, güç arttırımı yapılması yoluna gidilir. Bu durumda Yedek Enerji talebinde bulunan İşletmeci ile Türk Telekom’un (ve varsa daha önce Yedek Enerjiden faydalanan diğer İşletmecilerin) ihtiyacını karşılayacak şekilde tek bir jeneratör kurulacaktır. Ancak kapasitenin büyüklüğü, yük dağılımı yapılması, beslenen sistem/cihazların önemi ve benzeri durumlar dikkate alınarak Türk Telekom’un görüşleri doğrultusunda ilave jeneratör kurulabilir.

4.6.5. Güç arttırımı yapılacak olması ve Türk Telekom’un stoklarında ihtiyaç duyulan toplam gücü karşılayacak kapasitede jeneratör bulunması halinde, kurulacak olan jeneratörün hizmete alınabilmesi amacı ile yapılacak olan montaj, demontaj, bakım, onarım, A.G. panoları, transfer panoları ve benzeri teçhizat ve donanımlardaki tadilatlar ile binada yapılması gereken inşaat işleri dahil yapılacak tüm masraflar İşletmeciye ait olmak üzere jeneratör gücü Türk Telekom tarafından arttırılabilecektir. Tüm bu işlere ilave olarak İşletmecinin talep etmiş olduğu yedek enerji için İşletmecinin jeneratörden çekeceği güç oranında ve geri ödenmemek üzere belirtilen formülasyon doğrultusunda “Tesise İştirak Bedeli” alınır.

TİB = (JB x TG)/ JKG

TİB: Tesise İştirak Bedeli (TL)

JB: Talep edilen yıl itibari ile jeneratör bedeli (TL)

TG: İşletmeci tarafından talep edilen yedek/ilave güç (kVA)

JKG: Enerji alınacak jeneratörün kurulu gücü (kVA)

İlave güç talebi, İşletmecinin zaman içerisinde jeneratörden çekeceği güç miktarında artış yapmak istemesi halinde İşletmecinin jeneratörden çekeceği ilave güç oranında bir defaya mahsus ve geri ödenmemek üzere belirtilen formülasyon doğrultusunda “Tesise İştirak Bedeli” alınır.

TİB = (JB x TİYG)/ JGK

TİB: Tesise İştirak Bedeli (TL)

JB: Talep edilen yıl itibari ile jeneratör bedeli (TL)

TİYG: İşletmeci tarafından talep edilen ilave yedek güç (kVA)

JKG: Enerji alınacak jenetatörün kurulu gücü (kVA)

4.6.6. Jeneratör gücü Türk Telekom tarafından arttırılamıyor ise, Yedek Enerji talebinde bulunan İşletmeci, kendi ihtiyacı ile birlikte Türk Telekom’un (ve varsa daha önce Yedek Enerjiden faydalanan diğer İşletmecinin) ihtiyacını karşılayacak kapasitede ve Türk Telekom şartnamesine uygun özellikte bir jeneratör temin etmek sureti ile jeneratör gücünü arttırır. Bu durumda İşletmeci tarafından temin ve tesis edilen jeneratör grubu ve değişen malzemeler ücretsiz olarak Türk Telekom’a devredilir ve devir tarihinde mülkiyeti Türk Telekom’a ait olur, demonte edilen jeneratör grubu ve boşa çıkan malzemeler İşletmeciye verilir. Jeneratör grubundan karşılanan enerji tüketim ücreti TABLO-4’te yer alan ücretlere göre hesaplanacaktır.

4.6.7. İşletmecinin Yedek Enerji talebinin karşılanmasını teminen yapılacak montaj, demontaj, tadilat, yenileme vb. her türlü masraflar İşletmeci tarafından karşılanacaktır.

4.6.8. KGK, Kompanzasyon, Doğrultucu (-48 volt D.C.  Enerji) Sistemleri için  İşletmecinin talep ettiği ortak yerleşim alanında bu sistemlerin Kurulu olmaması durumunda, talebin karşılanabilirliğinin Türk Telekom tarafından uygun bulunması halinde, sözkonusu ortak yerleşim alanına ilk talepte bulunan İşletmeciden yatırım maliyeti(A) tahsil edecek olup,  müteakip İşletmeciler yatırım ve işçilik maliyetlerine eşit oranda katkı sağlamak üzere mevcut İşletmecilere aşağıdaki çizelgeye  göre ödeme yapacaklardır.

| İşletmeci (Sıra) | Maliyetlere Katkı (%) Yatırım Maliyeti (A) | Mevcut İşletmecilerinin Alacağı Pay (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | - |
| 2 | A/2 | A/2 |
| 3 | A/3 | A/6 |
| 4 | A/4 | A/12 |
| 5 | A/5 | A/20 |

A: Talep tarihindeki Türk Telekom yatırım bedeli : Cihaz temin + Cihaz kurulum işçilik bedelini içermektedir.

5. TÜRK TELEKOM TESİSLERİNE GEÇİCİ GİRİŞ SAĞLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

5.1.	Türk Telekom’a ait tesislerden personel bulundurulan yerlerde güvenlik, ilgili kanun ve/veya mevzuat çerçevesinde Türk Telekom tarafından sağlanacaktır.

5.2.	Türk Telekom tesislerinde yapılacak olan sürvey, montaj, demontaj, işletme, arıza ıslahı, vb. çalışmalarda görevlendirilecek İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait personelin Türk Telekom tesislerine giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar aşağıda yer almaktadır.

5.3.	İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait personelin Türk Telekom tesislerine girebilmelerini teminen, işletmecinin talebine göre azami 1 (bir) yıl süreli  Geçici Giriş Kartı düzenlenecektir.

5.4. Her bir Geçici Giriş Kartı için TABLO-9’da belirtilen “Geçici Giriş Kartı Ücreti” İşletmeci tarafından Türk Telekom veznelerine veya Türk Telekom tarafından bildirilen ilgili banka hesabına yatırılacaktır.

5.5. Geçici Giriş Kartı talepleri, geçici giriş takip sistemi GGTS (http://ggts.turktelekom.com.tr) üzerinden, kart ücretlerinin yatırıldığına dair dekontun .pdf olarak ve .xlsx formatında sisteme yüklenmesi suretiyle yapılacaktır.

5.6. Geçici Giriş Kartı, geçerlilik süresi İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait personelin Adı/Soyadı, T.C. Kimlik/Pasaport Numarası, İşletmeci Adı/Ünvanı ve geçerli olduğu alanlar Türk Telekom tarafından usulüne uygun olarak doldurulmak suretiyle, talebin sisteme yüklenmesini takip eden 7 gün içerisinde İşletmeciye teslim edilecektir.

5.7. Geçici Giriş Kartları, Elektronik Geçiş Tanımlama özelliğine sahip olup, Elektronik Geçiş Kontrol Sistemlerinin bulunduğu tesislere giriş için de kullanılabilecektir. Bu kartların elektronik tanımlamaları, üzerlerinde yer alan bilgiler doğrultusunda ilgili Türk Telekom Bölge ve İl Müdürlüklerince yapılabilecektir.

5.8.	İşletmeci, kendi ve/veya taşeronlarına ait personel için tahsis edilen Geçici Giriş Kartının süresinin dolması ya da ilgili personelin görevden ayrılması durumlarında, Geçici Giriş Kartını bir üst yazı ile Türk Telekom’a iade edecektir. Bu durumda, İşletmeci, kendi ve/veya taşeronlarına ait personel için tahsis edilen Geçici Giriş Kartını yenilemek istemesi halinde, mevcut sürenin bitimine 15 (on beş) Gün kala GGTS üzerinden başvuruda bulunacak ve söz konusu personelin Türk Telekom tesislerine kesintisiz biçimde girişi sağlanacaktır.

5.9.	İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait personel tarafından kaybedilen Geçici Giriş Kartları için Emniyet Birimlerinden alınacak tutanak veya yazılı Basından alınacak kayıp ilanı Türk Telekom’a gönderilecektir.

5.10.	Madde 5.8.’de belirtilen hükümlere uyulmaması durumunda yaşanacak olumsuzluklar neticesinde uğranılan zararlardan İşletmeci sorumlu olacaktır.

5.11.	İşletmecinin acil durumun gerçekleştiği tesislere ivedilikle müdahalede bulunması gerektiği durumlarda Türk Telekom İl Müdürlüğü İhtisas Birimine başvurulacaktır. Bu türden müdahaleler çalışma yapılacak olan birimin Ünite Amirinin sorumluluğunda, tam refakatçi eşliğinde yapılacaktır.

5.12.	İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait personel, Geçici Giriş Kartları ile birlikte nüfus cüzdanı, Pasaport ve/veya Ehliyet Belgesini ibraz ederek, Türk Telekom tesislerine giriş yapacaktır. Bunun haricinde Türk Telekom tarafından herhangi bir bildirim talep edilmeyecektir.

5.13.	Türk Telekom tesislerinde görevlendirilecek olan İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait personele ilişkin olarak; Türk Uyruklu olanlardan savcılık belgesinin alınması, Yabancı Uyruklu olanlardan Ülkemizde kısa süre kalacaklar için pasaport vizesi, uzun süre kalacaklar için oturma ve/veya çalışma izni alınması ve bu belgelerin İşletmecide muhafaza edilmesi İşletmeci sorumluluğunda olacaktır.

5.14.	Türk Telekom tarafından önceden yetkilendirilen İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait personel, Türk Telekom tesislerine mesai saatleri dışında ücreti karşılığında ve Türk Telekom’un bilgi ve denetiminde 24 (yirmi dört) saat erişim hakkına sahiptir. İşletmeci, kendi ve/veya taşeronlarından kaynaklanabilecek zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

6.	ORTAK YERLEŞİM ÜCRETLERİ

6.1.	YER KULLANIM ÜCRETLERİ

6.1.1.	İşletmecinin, Türk Telekom tesislerinde Arabağlantı veya Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim veya IP/Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet hizmetlerine ilişkin Ortak Yerleşim taleplerinin değerlendirilmesi, Türk Telekom tarafından gerekli tetkik ve incelemeler ile sürvey ve projelendirme yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda (yeni rack/kabinet ilavesi) sürvey çalışmalarının yapılmasına yönelik faaliyetlere karşılık olmak üzere ve geri ödemesiz olarak, her bir talepte TABLO-1’de yer verilen Başvuru Ücreti alınacaktır. Bu ücret, Ortak Yerleşim talebinde bulunulan tesis için geçerli olup, her bir tesis için yapılan talepler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Aynı tesiste birden fazla başvuru tek seferde yapılabilecektir.*

| TABLO-1: BAŞVURU ÜCRETİ (TL) |
| --- |
| Kabinet ve Rack Kurulumu | 985,24 |
| Kabinete Cihaz İlavesi | 492,63 |
| Cihaza Kart İlavesi | 246,30 |

* Birden fazla başvuru tek seferde yapılırsa 985,24 TL alınacaktır.

6.1.2.	Türk Telekom tesislerinde İşletmeciye ait sistem/cihazların kapladığı alana göre Yer Kullanım hizmeti TABLO-2’de yer verilen ücretler karşılığında verilecektir.

| TABLO-2: YER KULLANIM ÜCRETLERİ (TL/m²) |
| --- |
|  | Büyükşehir Merkezleri | İl Merkezleri | İlçe Merkezleri |
| BİNA İÇİ | 137 | 118 | 103 |
| BİNA DIŞI | 35 | 26 | 18 |

6.1.3. İşletmeci, Türk Telekom tesislerinde çalışmayı, kendi sistem/cihazlarına erişmeyi  talep etmesi halinde bu durum, en az 2 (iki) gün önceden yazılı olarak, e-posta veya KEP yolu ile Türk Telekom’a iletilecektir. İşletmeci’nin Türk Telekom’a yapmış olduğu talep neticesinde Türk Telekom tarafından ilgili çalışmalarına refakat etmek üzere personel görevlendirilecektir ve İşletmeci Türk Telekom tesislerindeki çalışmalarını refakatçi nezaretinde yürütecektir. İşletmecinin Türk Telekom tesislerinde çalışma yaptığı süre tutanak ile kayıt altına alınarak, işletmeciye refakat edilen süre (dakika küsuratları saate tamamlanarak) üzerinden, çalışma mesai saatleri içerisinde yapıldıysa her saatlik çalışma başına 118,29 TL., çalışma mesai saatleri dışında yapıldıysa her saatlik çalışma başına 285,34 TL. refakat ücreti alınacak, söz konusu ücret ilgili Taahhuk Dönemine ait faturaya dahil edilecektir. Ancak, işletmeci tarafından talep edilmesi halinde, her ilde ayda bir kere ve ilk 3 (üç) saati ücretsiz olmak kaydı ile, Türk Telekom’a 1 (bir) hafta önceden yazılı olarak bildireceği santral sahalarında, mesai saatleri dışında yazılım güncellemesi, periyodik bakım vb. çalışmalar için erişim hakkına sahip olabilecektir.

6.2.	ENERJİ VE KLİMATİZASYON ÜCRETLERİ

6.2.1.	İşletmecinin enerji taleplerinin Dağıtım Şirketi ya da eşdeğer kuruluşa Abonelik şeklinde karşılanması durumu:

İşletmeci sistem/cihazlarından dolayı harcamış olduğu Şebeke Enerjisi ücretlerini Abonesi olduğu kuruluşa öder. Ayrıca usul ve esaslarda geçen İşletmecinin Dağıtım Şirketi veya eşdeğeri kuruluşa Abone olması durumuna göre, müşterek kullanılacak A.G. veya O.G. E.N.H. varsa trafo tesisinde yapılacak yenileme, bakım, onarım, tadilat, periyodik bakımlar ve diğer işlemler için yapılan harcama bedeline payı oranında katılır.

İşletmeci Türk Telekom’dan yedek enerji (jeneratör) talep etmesi durumunda, jeneratör ile yük arasındaki yedek enerji altyapısının oluşturulması işletmeciye aittir.

Yedek enerji hattının oluşturulması durumunda işletmeci aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür.

- Jeneratör ve şebeke hattının kontrolü amacıyla işletmeci ATS kullanmalıdır. ATS nin kapasitesi ve fiziksel yapısı yüke uygun olacak şekilde seçilmelidir.

- Jeneratör-yük arası kablolama, diğer montaj elemanları (ATS, ATS Panosu vb.) işletmeci tarafından karşılanacaktır.

Yukarıda;

ATS (Automatic Transfer Switch): Girişinde iki farklı enerji kaynağının birisinin kesilmesi durumunda ikinci enerji kaynağını devreye alan anahtarlama elemanıdır.

| TABLO-3: YEDEK ENERJİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI HALİNDE |
| --- |
| Jeneratör Enerji Bedeli (Jeb) | 4,55 x kWh x Enerji Birim Bedeli (TL) |

Yukarıda;

kWh: Şebeke enerji sayacından ayrı olarak sadece jeneratör devrede iken İşletmecinin tükettiği enerjiyi kaydeden sayaç (jeneratör sayacı) değeri

6.2.2. İşletmecinin enerji taleplerinin süzme sayaçtan karşılanması (A.C./D.C., A.C.+Jeneratör,D.C.+Jeneratör) halinde:

| TABLO-4: ENERJİ TALEPLERİNİN A.C./D.C. ENERJİ YÖNÜYLE SÜZME SAYAÇLA ÖLÇÜLENDİRİLEREK KARŞILANMASI HALİNDE |
| --- |
| Süzme Sayaç | Enerji Bedeli | Hizmet Bedeli |
| A.C.ENERJİ | kWh¹ x Enerji Birim Bedeli | Enerji Bedeli x | 15% |
| A.C.ENERJİ +JENERATÖR | kWh² x Enerji Birim Bedeli | Enerji Bedeli x | 38% |
| D.C. ENERJİ | kWh¹ x Enerji Birim Bedeli | Enerji Bedeli x | 64% |
| D.C. ENERJİ +JENERATÖR | kWh² x Enerji Birim Bedeli | Enerji Bedeli x | 87% |

Yukarıda;

Eb(şeb) =  Enerji Bedeli + Hizmet Bedeli

Enerji Bedeli: İşletmecilerin Türk Telekom sistemlerinden çektiği saf enerji bedelidir.

Hizmet Bedeli: Yatırım, akaryakıt, ısıl kayıp, arıza tespit, yapım, yaptırım, kontrollük hizmetleri ve bu işlemler için ulaşım, personel vb. masrafları içermektedir.

Enerji talebinin sadece A.C./D.C. Enerjisi olması halinde:

kWh¹: A.C./D.C. şebekesinden kullanılan enerji tüketimini ölçen süzme sayaç değeri

Enerji talebinin jeneratör destekli karşılanması halinde:

kWh²: Hem A.C./D.C. enerji hem de jeneratör grubundan verilen enerjinin ölçümünü yapan İşletmeciye ait sayaçtan (çarpan var ise çarpan dikkate alınarak) okunan tüketim miktarını göstermektedir.

İşletmecinin enerji talebinin süzme sayaç ile karşılanması halinde K.G.K. talepleri karşılanmayacaktır.

6.2.3. 	İşletmecinin enerji taleplerinin Kurulu Güç üzerinden karşılanması halinde:

Sistem salonunda kurulu bulunan İşletmeciye ait tüm sistem/cihazların Kurulu Gücü   toplanarak toplam Kurulu Güç (Watt) tespit edilir. Ücretlendirme TABLO-5’e göre yapılır.

| TABLO-5: ENERJİ TALEPLERİNİN KURULU GÜÇ ÜZERİNDEN KARŞILANMASI HALİNDE |
| --- |
| Kurulu Güç | Enerji Bedeli | Hizmet Bedeli |
| GÜÇ SKALASI (10 Watt ve katları) | AC ENERJİ | Enerji Birim Bedeli x | 5,04 | Enerji Bedeli x | 21% |
|  | AC+JENERATÖR | Enerji Birim Bedeli x | 5,04 | Enerji Bedeli x | 44% |
|  | DC ENERJİ | Enerji Birim Bedeli x | 6,30 | Enerji Bedeli x | 38% |
|  | DC+JENERATÖR | Enerji Birim Bedeli x | 6,30 | Enerji Bedeli x | 56% |
|  | KGK ENERJİSİ | Enerji Birim Bedeli x | 6,30 | Enerji Bedeli x | 97% |

Yukarıda;

Eb(şeb) =  Enerji Bedeli + Hizmet Bedeli

Enerji Bedeli: İşletmecilerin Türk Telekom sistemlerinden çektiği saf enerji bedelidir.

Hizmet Bedeli: Yatırım, akaryakıt, ısıl kayıp, arıza tespit, yapım, yaptırım, kontrollük hizmetleri ve bu işlemler için ulaşım, personel vb. masrafları içermektedir.

|  | 10,42 | 13,41 | 18,53 | 21,53 | 22,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.C. Enerji		: Sadece Şebeke Enerjisinin verildiği durumlarda

A.C. + Jeneratör	: Şebeke Enerjisi yanı sıra jeneratörden enerji verildiği durumlarda

D.C. Enerji		: –48V D.C. Enerji verildiği (jeneratör olmayan yerlerde) durumlarda

D.C.+Jeneratör	: Jeneratör destekli  –48V D.C. Enerji verildiği durumlarda

K.G.K. Enerjisi	:Enerji talebinin A.C. olarak ve K.G.K. çıkışından verildiği durumlarda

6.2.4. İşletmeciye ait sistem/cihazlar klimatize ediliyor ise klima kullanım ücreti, TABLO-6’ya göre hesaplanacaktır.

| TABLO-6 : KLİMA KULLANIM ÜCRETLERİ (TL/AY) |
| --- |
| Klimanın Sahibi | Abonelik Tipi | Klima Enerji Bedeli | Klima Hizmet Bedeli |
| Türk Telekom¹ | Kurulu Güç | Enerji Bedeli x | 73% | Enerji Bedeli x | 40% |
|  | Süzme Sayaç | Enerji Bedeli x | 73% | Enerji Bedeli x | 40% |
| İşletmeci² | Kurulu Güç | Enerji Bedeli x | 73% | - | - |
|  | Süzme Sayaç | Enerji Bedeli x | 73% | - | - |

(¹) Müşterek kullanılan salonlarda İşletmecinin sistem/cihazlarının klimatizasyonunun Türk Telekoma ait cihazla sağlanması halinde İşletmeciden Klima Kullanım Ücreti olarak Klima Enerji Bedeli ve Klima Hizmet Bedelinin toplamı alınacaktır:

(²) Müşterek kullanılan salonlarda İşletmecinin sistem/cihazlarının klimatizasyonunun işletmeciye ait cihazla sağlanması halinde cihazın enerji ihtiyacı Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. İşletmeciden Klima Kullanım Ücreti olarak Klima Enerji Bedeli alınacaktır.

6.2.5. İşletmecinin Türk Telekom tesislerinde yaptığı enerji bağlantı taleplerinde veya mevcut enerji altyapı kapasitesinin revize edilmesi gerektiği durumda bir kereye mahsus “Enerji Bağlantı Ücreti (TABLO-7)” alınacak olup bu bedel işletmeciye geri ödenmeyecektir.

Enerji bağlantısının iptal edilmesi durumunda demontaj bedeli İşletmeciden alınmaz.

| TABLO-7: ENERJİ TALEPLERİNİN DAĞITIM ŞİRKETİ ABONELİĞİ, SÜZME SAYAÇ VE KURULU GÜÇ İLE KARŞILANMASI HALİNDE |
| --- |
| Enerji Bağlantı Ücreti | 207,87 TL |

6.2.6. İşletmeci, süzme sayaç ile enerji talep ettiği lokasyonda Türk Telekom’a ait Otomatik Sayaç Okuma Sistemi olması ve Türk Telekom tarafından bu sistemin kullanımına izin verilmesi durumunda “OSOS Hizmeti Ücreti (TABLO-8)” bedelini ödeyerek Türk Telekom’dan OSOS hizmeti alabilecektir. Bu ücret bir kereye mahsus alınacak olup işletmeciye geri ödenmeyecektir.

| TABLO-8: ENERJİ TALEPLERİNİN SÜZME SAYAÇ İLE KARŞILANMASI HALİNDE |
| --- |
| OSOS Hizmeti Ücreti | 750,00 TL |

6.2.7. İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait personelin Türk Telekom tesislerine girebilmelerini teminen, her bir Geçici Giriş Kartı için “Geçici Giriş Kartı Ücreti (TABLO-9)” bedeli alınacaktır.

| TABLO-9: GEÇİCİ GİRİŞ KARTI ÜCRETİ |
| --- |
| Geçici Giriş Kartı Ücreti | 75,00 TL |

7. ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

7.1.  İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında yer alan Ortak Yerleşim ücretlerine, aksi bildirilmediği takdirde, KDV ve diğer vergiler ile varsa resim, harç, fon gibi mali yükümlülükler dahil edilmemiştir. Yasal uygulamalar nedeniyle, söz konusu vergiler dışında yeni vergiler, resim, harç, fon vs. mali yükümlülükler gelmesi veya mevcut olanların oranlarında değişiklikler yapılması halinde, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan vergi, resim, harç, fon ve oranları uygulanacaktır.

7.2. Bu teklifte yer alan ücretler, Kurum tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, onaylanacak bir sonraki Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi’nde yer alan ücretlerin Türk Telekom’a tebliğ edildiği tarihe kadar geçerli olacaktır. Yeni ücretler tebliğ tarihi itibari ile İşletmeciye uygulanacaktır.

7.3. İşletmeci tarafından, herhangi bir zamanda kendisine ait sistem/cihazın sökülmesi halinde, sistem/cihazın söküldüğü aya ait ücretler bulunduğu ay içerisinde tam olarak alınacaktır.

7.4.Türk Telekom’dan alınan ilgili toptan erişim hizmetine (Arabağlantı, IP/Ethernet seviyesinde Veri Akış Erişimi, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim, Omurga/Kısmi Kiralık Devre, SSG İnternet) ilişkin sözleşmenin bitiminden veya feshinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde, işletmeci sistemini/cihazını ortak yerleşim alanından kaldıracaktır. Verilen 1 (bir) aylık süre sonunda işletmeci tarafından sistemin/cihazın kaldırılmaması durumunda Türk Telekom işletmeciye ait sistemi/cihazı kaldırabilecektir. Türk Telekom kaldırdığı işletmeciye ait sistemi/cihazı yediemin sıfatıyla 1 (bir) ay daha muhafaza edecek, muhafaza ettiği 1 (bir) aylık süre sonunda işletmeci tarafından alınmayan sistemi/cihazı imha edecektir. Bu süreçte İşletmeci tarafından kaldırılmayan sistemde/cihazda oluşan arıza ve hasardan dolayı Türk Telekom’a sorumluluk yüklenemez.

7.5.	Mali ve ekonomik şartların olağanüstü değişiklik göstermesi halinde, Tarafların anlaşması durumunda yukarıda geçen ücretlerde kısmen veya tamamen değişiklik yapılabilecektir. Çalışmaların bir netice vermemesi halinde, herhangi bir Taraf, Kurum nezdinde uzlaştırma talebinde bulunabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için mahkemeye de başvurabilir. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Ankara/İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkili olacaktır.

8. FATURALAMA PROSEDÜRLERİ

8.1. Faturaların Düzenlenmesi

Türk Telekom, işletmeciye işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında sunulan Ortak Yerleşim hizmetleri için fatura düzenleme tarihi, fatura düzenleme aralığı, fatura içeriği, fatura deseni, fatura ve fatura detayı göndermeye ilişkin iş ve işlemleri Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yapacaktır.

8.2. Faturalama İhtilafı

8.2.1 İşletmeci, herhangi bir tahakkuk dönemine ait faturaya ilişkin bir anlaşmazlığı Türk Telekom’a resmi yazı ile tebliğ ederse ve bu anlaşmazlık ilgili faturanın vade tarihinden önce neticelenmezse, karşılıklı mahsuplaşmanın olmadığı göz önünde bulundurularak İşletmeci fatura bedelinin tamamını Türk Telekom’a öder.

8.2.2. Anlaşmazlık çözüldüğünde tahakkuk eden faturada yer alan ile olması gereken tutar arasındaki İşletmeci tarafından fazla ödenmiş tutar, İşletmeci tarafından düzenlenecek faturaya istinaden bilgilerin kesinleştiği ayı takip eden aya ait faturadan mahsuben ödenecektir.

8.2.3.  Anlaşmazlık çözüldüğünde tahakkuk eden faturada yer alan ile olması gereken fatura arasındaki İşletmeci tarafından eksik ödenmiş tutar 8.2.2’de belirtilen mahsuplaşma süresinin sonuna kadar nakden ödenmediği takdirde, bu tutara son ödeme tarihinden itibaren 9.2 maddesindeki gecikme faizi ve gecikme cezası uygulanacaktır.

9. ÖDEMELER

9.1. Faturanın son ödeme tarihi tahakkuk ayını takip eden ayın son iş günü olacaktır.

9.2. Türk Telekom tarafından düzenlenecek faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, süresi içerisinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı esas alınarak hesaplanacak gecikme faizinin yanı sıra, ayrıca yıllık %10 oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme faizi ve gecikme cezası sadece alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe değin geçen gün için talep edilebilir. Gecikme dönemi içinde uygulanacak faiz oranı veya oranları için, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı kullanılacaktır.

9.3. Ödemelerde gecikmeye düşülmesi halinde, ödeme; gecikme bedeli, vadesi geçmiş ödeme ve tahakkuk etmiş bakiye tutar sıralamasını takip edecektir.

9. TÜRK TELEKOM TESİSLERİNDE ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN TALEP DEĞERLENDİRME FORMU

| İL MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- |
| SİSTEM/CİHAZ KURACAK İŞLETMECİ | SİSTEM/CİHAZ KURULACAK TÜRK TELEKOM SANTRAL BİNASI ADI |
| KURULACAK SİSTEM/CİHAZ(LARIN) | ADI | MARKASI | FREKANSI | KAPASİTESİ |
| 1- Yapılan sürvey çalışması sonucunda (toplam kullanım alanı olarak) ................. m² yer talebinin karşılanması Uygundur Uygun Değildir |  |
| Ünite Transmisyon Sorumlusunun Onayı | Ünite Emlak Sorumlusunun Onayı |
| ..../..../20... | ..../..../20... |

| 2 - | Yapılan sürvey çalışması sonucunda …......... Volt ............. Watt enerji talebinin karşılanması |
| --- | --- |
| Uygundur Uygun Değildir |
| Kurulu Güç Süzme Sayaç Dağıtım Şirketi Jeneratör A.C. D.C. KGK |
| Not: Enerji talebi, Şebeke Enerjisi ve (D.C. + jeneratör enerjisi) olarak ayrı ayrı değerlendirilip aşağıda belirtilen yerlere ilgili kişilerin onayı alınacaktır. |
| Ünite Enerji Sorumlusunun Onayı | Ünite Emlak Sorumlusunun Onayı |
| ..../..../20... | ..../..../20... |

|  | 3- Yapılan sürvey çalışması sonucunda toplam gücü .............. Watt olan sistemlerin kurulması klimatizasyon açısından |
| --- | --- |
| Uygundur Uygun Değildir |
| Ünite Soğutma Sistemleri Sorumlusunun Onayı |
| ..../..../20... |

| Türk Telekom İl Müdürü/ Yardımcısı | İşletmeci |
| --- | --- |
| ..../..../20... | ..../..../20... |
| . |

## EK-3:	BİNA GİRİŞİ VE BİNA İÇİ BAĞLANTI HİZMETLERİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşletmecilerin, Arabağlantı veya Yerel Ağın Paylaşıma Açılması veya IP/Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet hizmetleri kapsamında, Türk Telekom binaları içerisinde yer alan ve Arabağlantı veya Yerel Ağın Paylaşıma Açılması veya IP/Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi//Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet hizmetleri kapsamında kullanılan sistem/cihazların Türk Telekom bina ve tesisleri dışında yer alan kendi F/O kablo altyapılarına irtibatlandırılması ve/veya Arabağlantı veya Yerel Ağın Paylaşıma Açılması veya IP/Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi veya Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre veya Kısmi/Omurga Metro Ethernet hizmetleri kapsamında kullanılan kendi sistem/cihazlarına Bina İçi F/O Kablo Bağlantı Taleplerine ilişkin olarak yapacakları taleplerin değerlendirilmesi, karşılanması ve ücretlendirilmesine ilişkin usul, esas ve ücretleri içermektedir.

2.	GENEL HUSUSLAR

2.1. Türk Telekom, İşletmeciden gelen talepleri inceleyerek ilgili mevzuat ile 1. maddede yer alan çerçevede bağlantıları sağlayacaktır.

2.2.	İşletmeci, her ne maksatla olursa olsun Türk Telekom’un bilgisi, izni ve/veya gözetimi haricinde Türk Telekom tesislerinde çalışma yapamaz.

2.3.	İşletmeci, şebeke yönetimi ve güvenliği açısından hizmeti ne şekilde ve ne tür sistem/cihaz/kablolarla vereceğine dair bilgileri, şebeke güvenliğinin sürdürülmesi, servislerin birlikte çalışabilirliğinin temini ile ilgili detaylı açıklamaları başvuru talebiyle birlikte Türk Telekom’a bildirecektir.

2.4.	İşletmeci Türk Telekom’dan almakta olduğu bu hizmeti, üçüncü şahıs/kuruluşlara kısmen veya tamamen kullandırtamaz, kiralayamaz veya devredemez.

2.5.	İşletmecinin usul ve süreçlere uymaması durumunda talepleri geçersiz sayılarak iptal edilecek ve bu durumda alınan ücretler İşletmeciye iade edilmeyecektir.

2.6.	Türk Telekom tarafından objektif kriterlere dayandığı gösterilen gerekçelerle, İşletmecinin taleplerinin karşılanamaması durumunda; Başvuru Ücreti iade edilmeyecektir.

2.7.	İşletmecinin Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebine ileride yapılabilecek ilave, iptal ve/veya değişiklik talepleri yeni talep olarak değerlendirilecektir.

2.8.	İşletmecinin Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebinin  karşılanmış olması, söz konusu talebe ileride yapılabilecek yeni taleplerin karşılanacağı anlamına gelmeyecektir.

2.9.	Talep, tesis, ilave, ve/veya değişiklik talepleri ilgili Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacak başvuru, onay ve değerlendirme ile başlayacaktır.

2.10.	İşletmecinin bina dışı bağlantıların (Alt Bağlantı Menholü ve Alt Bağlantı Menholü ile Bağlantı Menholü arasındaki Yeraltı Tesisi vb.) tesise hazır hale getirilmesi amacıyla alacağı ruhsat, özel izin ve üçüncü şahısların özel mülklerine giriş gerektiren durumlarda ilgili süreçler durdurulacak, İşletmecinin ruhsat ya da izinleri almasını müteakip süreç kaldığı yerden tekrar başlatılacaktır. İşletmecinin ruhsat, özel izin ve üçüncü şahısların özel mülklerine giriş vb. nedenlerle bina dışı bağlantılarını 3 ay içinde tamamlamaması durumunda talep iptal edilecektir.

2.11.	İşletmecinin Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebi ve verilen uygunluk onayları talebe konu sistem/cihaz/kablo ve tesisleri ilgilendirmekte olup, başka sistem/cihaz/kablo ve tesisleri kapsamayacaktır.

2.12.	Türk Telekom binaları girişinde sürekli olarak tadilat yapılmasının engellenmesini teminen ve işletmedeki riskler ile tatbikatta yaşanacak teknik zorluklar açısından çalışmalar, ileriye yönelik olarak Taraflarca kapasite artışları da göz önünde bulundurulacak şekilde yapılacaktır.

2.13.	Alt Bağlantı Menholünden Bağlantı Menholüne gelebilecek yabancı maddeleri önlemek amacıyla iki Menhol arasında kalan kablo Kanalları, tesis esnasında İşletmeci tarafından Türk Telekom’un standartlarına uygun tıkama malzemeleri ile tıkanacaktır.

3.	TALEPLERİN  DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1 İşletmecinin, Türk Telekom tesislerinde Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı hizmetlerinden faydalanma talepleri, başvuru sırasına göre karşılanacaktır.

3.2.	İşletmeci Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebine ilişkin olarak Madde 7.1.’de yer alan Başvuru Ücretini ödeyecektir.

3.3.	İşletmeci Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebine ilişkin başvurusunu ilgili Otomasyon Sistemi üzerinden Madde 11’de yer alan Talep Formuna göre yapacaktır. İşletmeci, başvuru sırasında ilgili Otomasyon Sistemi üzerinde asgari olarak aşağıdaki bilgileri verecektir.

- Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebinin tesis edileceği Santral Binasının açık adı ve adresi

- Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebinin ne amaçla yapıldığı

- F/O kablo kapasitesi

- Bina içi sistem/cihaz lokasyonları

- İşletmecinin F/O Kablosunun serildiği altyapının mülkiyetinin veya kullanım hakkının kendisine ait olduğuna dair taahhüdü

3.4.	 İşletmecinin Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebine ilişkin başvurusu Türk Telekom tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Türk Telekom’un değerlendirmesi, başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili Otomasyon sistemi üzerinden Madde 12’de yer alan Talep Değerlendirme Formuna göre işletmeciye bildirilecektir. İşletmecinin talebi bina içini kapsıyorsa irtibat sağlanacak Bağlantı Menholü, başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) Gün içerisinde Türk Telekom tarafından İşletmeciye ilgili Otomasyon Sistemi üzerinden bildirilecektir.

Daha önce Alt Bağlantı Menholü ve Alt Bağlantı Menholü ile Bağlantı Menholü arasında tesis yapılmışsa, bu kısma ilişkin talepler ilgili tesisi kuran İşletmeciye yönlendirilecektir.

Buna göre; talebi yapan İşletmecinin, altbağlantı menholü ve altbağlantı menholü ile bağlantı menholü arasındaki tesisi imal eden İşletmeciden kullanıma ilişkin izinleri aldığı varsayılacak olup, tesisin kullanımı ile ilgili oluşabilecek durumlardan Türk Telekom sorumlu olmayacaktır.

3.5.	Alt Bağlantı Menholü ile Bağlantı Menholü arasında yapılacak olan Yeraltı tesisine ilişkin yer etüdü ve projelendirme çalışmaları (İşletmecinin altyapı tekniklerinin etüdü, Boru, Kanal vb. altyapı ile çekilen F/O kabloların Bağlantı Menholüne giriş esasları, Yeraltı ve bina tesislerine uygun sorunsuz bağlantı noktalarının tespiti, su baskını korunması vb.) 15 (on beş) Gün içerisinde Taraflarca birlikte gerçekleştirilecektir.

3.6. Türk Telekom’un İşletmecinin Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebine konu tesisi kablo montajına hazır hale getirmesini müteakip, Madde 13’te yer alan Protokol Taraflarca imzalanacaktır.

3.7.	Bu çalışmalar neticesinde Alt Bağlantı Menholü ve Alt Bağlantı Menholü ile Bağlantı Menholü arasındaki Yeraltı Tesisi Türk Telekom’un standartlarına uygun olarak İşletmeci tarafından 15 (onbeş) Gün içerisinde yapılacaktır.

3.8.	Alt Bağlantı Menholünde bulunan İşletmeciye ait F/O Kablonun, F/O Ekine kadar olan tesisi 15 (onbeş) Gün içerisinde Türk Telekom tarafından yapılacaktır.

3.9.	F/O Eki’nden ODÇ’ye kadar olan F/O Kablo tesisi, F/O Eki üzerindeki işlemler ile ODÇ’den santraldeki sistem, cihaz ve ekipmanlara kadar olan bina içi kablolama Madde 7.2. ve 7.3.’te yer alan ücretler karşılığında 15 (onbeş) Gün içerisinde Türk Telekom tarafından yapılacaktır.

Şekil 1: Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı Şeması

4.	SİSTEM/CİHAZ/KABLOLARIN MONTAJ VE DEMONTAJI

4.1.	İşletmeci, Türk Telekom şebekesinde kullanılan standartlara uygun kabloyu  bedeli mukabili Türk Telekom’dan ve/veya kendi imkânları ile temin edebilecektir. Kabloların montaj ve/veya demontajları bedeli mukabili Türk Telekom tarafından yapılacak/yaptırılacaktır.

4.2.	Türk Telekom’un, herhangi bir zorunluluk (Santral Sahasında yapılabilecek değişiklikler, güzergah değişiklikleri, diğer Kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar vb.) nedeniyle İşletmeciye sağlanan hizmetlerin sona ermesine sebep  olması durumunda, İşletmeciye 6 (altı) ay önceden haber verilerek sağlanan hizmet iptal edilebilecektir. İşletmeci, iptali gerektiren zorunlu değişiklikler için, iptal tarihinden en geç 2 (iki) ay öncesine kadar konuyla ilgili çekince ve/veya problemlerini Türk Telekom’a yazılı olarak iletecektir. Zorunluluk nedeniyle iptal söz konusu olduğunda, İşletmecinin yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Türk Telekom, İşletmeci tarafından sunulan hizmetlerin asgarî kesinti ile sunulması ve İşletmecinin hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. İptal talebi ile birlikte oluşacak demontaj maliyetleri kendilerine düşen oranda Taraflarca paylaşılacaktır. Türk Telekom tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birini İşletmecinin iptal etmek istemesi halinde, Türk Telekom’a asgari 3 (üç) ay önceden haber verilecektir. İptal talebi ile birlikte oluşacak demontaj maliyetleri İşletmeci tarafından karşılanacaktır. Her iki durumda da demonte edilen İşletmecinin kablosu kendisine teslim edilecektir.

4.3.	İşletmeci tarafından montajı yapılmış kablonun testleri, Taraflarca belirlenen tarihte birlikte yapılacaktır. İşletmecinin, testlere belirlenen tarihte katılmadığı durumda, test Türk Telekom tarafından yapılacak ve yapılan test sonuçları İşletmeci tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

4.4. İşletmeci  çalışanı ve/veya işletmeciyi temsile yetkili taşeron firma çalışanı tarafından, İşletmeciye ait Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O kablo bağlantısının/bağlantılarının Türk Telekom’un bilgisi, izni ve/veya gözetimi olmaksızın kurulduğunun, değiştirildiğinin ya da ilave yapıldığının tespit edilmesi ve/veya Türk Telekom sistem/cihaz/kablolarına zarar verildiğinin tespit edilmesi durumunda, işletmeci doğacak her türlü zararı karşılayacak ayrıca bir zarar verilip verilmemesinden bağımsız olarak 50.000 TL (elli bin Türk Lirası) tutarı, defaten, ayrıca ihtar ve bildirime gerek kalmaksızın, tespitin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde ceza-i ücret olarak ödeyecektir. Türk Telekom, Türk Telekom’un bilgisi/izni ve/veya gözetimi olmaksızın kurulduğu ya da ilave yapıldığı tespit edilen İşletmeciye ait Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O kablo bağlantısını/bağlantılarını kaldırma ya da süre vererek işletmeciden kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu süreçte İşletmeci tarafından kaldırılmayan sistemde/cihazda oluşan arıza ve hasardan dolayı Türk Telekom’a sorumluluk yüklenemez.

5.	ARIZA VE HASARDA SORUMLULUK

5.1.	Türk Telekom, Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantılarının bakım ve arıza ıslahından sorumlu olacaktır.

5.2.	İşletmeci, kendi sorumluluk alanında kalan arıza noktalarında arıza olmadığını tespit ettikten sonra Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantılarına ilişkin olarak Türk Telekom’a arıza bildiriminde bulunabilecektir.

5.3.	Türk Telekom Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantılarında arıza olması durumunda arızayı bildirimin alındığı saatten itibaren 8 (sekiz) saat içerisinde ıslah edecektir.

5.4.	8 (sekiz) saati aşan arızalarda, 8 (sekiz) saati aşan her tam saat için aylık kullanım ücretinin 1 (bir) saatlik kısmına denk gelen ücretlerden oluşan toplam tutar Türk Telekom tarafından İşletmeciye Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez toplu olarak bildirilecektir. İşletmeci, söz konusu bildirimlerin akabinde toplam tutara ilişkin olarak hazırlayacağı 1 (bir) adet faturayı 7 (yedi) gün içerisinde düzenleyecek ve Türk Telekom’a teslim edecektir. Türk Telekom, İşletmecinin düzenlediği faturadaki bedeli takip eden dönemde, İşletmeci için düzenleyeceği Elektronik Haberleşme Hizmetlerine ait faturaların bedeline mahsuben ödemeyi gerçekleştirecektir.  İşletmeci tarafından fatura edilen tutarın Türk Telekom tarafından mahsup işleminin yapılacağı aydaki faturaların tutarını aşması durumunda, kalan kısım  İşletmeciye nakden ödenecektir. HST geri ödemesine esas tutar aylık kullanım ücretini geçemez.

5.5.	Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantılarına ait hatalı arıza bildiriminde bulunulması durumunda aylık kullanım ücretlerinin 1/15 kadarı o aya ait faturaya “Hatalı Arıza Bildirim Ceza Bedeli” kalemi olarak eklenecektir.

5.6.	Elektronik haberleşme şebekelerinin, İşletmeci veya aralarında bir sözleşme olup olmamasına bakılmaksızın, İşletmeci adına bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmeti yürüten ve/veya bu hizmetin yürütülmesine katılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından hasara uğratılması durumunda, İşletmeciden, hasarı giderme masrafları tazmin edilecektir.

5.7.	İşletmecinin şebekesinde Türk Telekom’un kusuru sonucunda hasar meydana gelmesi durumunda Türk Telekom İşletmecinin hasarı giderme masraflarını karşılayacaktır.

5.8.	Bina girişi ve/veya bina içerisinde bulunan İşletmeciye ait sistem/cihaz/kabloların, Türk Telekom tarafından alınan azami tedbirlere rağmen Türk Telekom’un ihmal ve kusuru dışında Ana Metin Madde 5.8.’de  yer verilen Mücbir Sebepler ve Umulmayan Hallerden dolayı tahribatından Türk Telekom sorumlu olmayacaktır. Türk Telekom bu gibi durumlarda hazırlanan tutanağın bir nüshasını İşletmeciye verecektir. Taraflar Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller kapsamında, Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi ve Ekleri çerçevesinde yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin ihlalinden sorumlu olmayacaklardır.

6.	BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ F/O KABLO BAĞLANTI NOKTALARININ GÜVENLİĞİ VE EKİPMANLARINA ERİŞİM KOŞULLARI

Türk Telekom tesislerinde yapılacak olan yer etüt, montaj, demontaj, işletme, bakım vb. çalışmalarında görevlendirilen İşletmeci elemanlarının Türk Telekom tesislerine giriş/çıkışları Türk Telekom Tarafından “Ortak Yerleşim Hizmetleri” (Ek-2) ekinin “Türk Telekom Tesislerine Geçici Giriş Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan usul ve esaslara göre yürütülecektir. Türk Telekom tesislerine giriş-çıkışlarda uygulanacak kuralları tesbit eden düzenlemeler Kurumun onayı ile yürürlüğe girer.

7.	BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ F/O KABLO BAĞLANTILARINA İLİŞKİN ÜCRETLER

7.1.	İşletmecinin, Türk Telekom Tesislerinde Bina Giriş ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebinin değerlendirilmesine karşılık olmak üzere ve geri ödemesiz olarak, her bir talep için 985,24 TL. tutarında Başvuru Ücreti alınacaktır. Aynı binada birden fazla başvuru tek seferde yapılabilecektir.

7.2.	Bina Giriş Tesis ve Aylık Ücretleri TABLO-1’de yer almaktadır.

| TABLO-1: BİNA GİRİŞ TESİS, AYLIK BAKIM İŞLETME VE KULLANIM ÜCRETLERİ |
| --- |
| F/O EKİNDEN ODÇ’YE KADAR TESİS ÜCRETİ (4 Damar) (TL) | F/O KABLO KAPASİTESİ (Damar) | BAKIM İŞLETME VE KULLANIM ÜCRETİ (TL/AY) |
| 12.063,64 | 4 | 2.910,73 |

7.3.	Bina İçi Tesis ve Aylık Ücretleri TABLO-2’de yer almaktadır.

| TABLO-2: BİNA İÇİ TESİS, AYLIK BAKIM İŞLETME VE KULLANIM ÜCRETLERİ* |
| --- |
|  | ODA İÇİ | ODADAN ODAYA |
|  | ODÇ YOK | ODÇ VAR | ODÇ YOK | ODÇ VAR |
| TESİS ÜCRETİ (TL) (Patch Cord Başına) | 1.321,31 | 1.592,72 | 2.254,44 | 3.000,64 |
| BAKIM İŞLETME VE KULLANIM ÜCRETİ (TL/AY) (Patch Cord Başına) | 998,39 | 1.053,55 | 1.041,31 | 1.181,47 |

* İşletmecilerin ortak yerleşim gerçekleştirdikleri aynı odadaki ve/veya farklı odalardaki kendilerine ait teçhizatın birbirleriyle irtibatlandırılması kapsamında da bu tabloda yer alan tesis ve aylık ücretler alınacaktır.

8. ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

8.1.  İşbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında yer alan Bina Girişi ve Bina İçi Bağlantı ücretlerine, aksi bildirilmediği takdirde, KDV ve diğer vergiler ile varsa resim, harç, fon gibi mali yükümlülükler dahil edilmemiştir. Yasal uygulamalar nedeniyle, söz konusu vergiler dışında yeni vergiler, resim, harç, fon vs. mali yükümlülükler gelmesi veya mevcut olanların oranlarında değişiklikler yapılması halinde, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan vergi, resim, harç, fon ve oranları uygulanacaktır.

8.2. Bu teklifte yer alan ücretler, Kurum tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, onaylanacak bir sonraki Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi’nde yer alan ücretlerin Türk Telekom’a tebliğ edildiği tarihe kadar geçerli olacaktır. Yeni ücretler tebliğ tarihi itibari ile İşletmeciye uygulanacaktır.

8.3. İşletmeci tarafından yapılan Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantısı talebine ilişkin ücretlerde kıst uygulaması yapılacaktır.

8.4. İşletmeci tarafından, Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantısının iptal edilmesi durumunda, iptalin yapıldığı aya ait ücretler bulunduğu ay içerisinde tam olarak alınacaktır.

8.5.	Mali ve ekonomik şartların olağanüstü değişiklik göstermesi halinde, Tarafların anlaşması durumunda yukarıda geçen ücretlerde kısmen veya tamamen değişiklik yapılabilecektir. Çalışmaların bir netice vermemesi halinde, herhangi bir Taraf, Kurum nezdinde uzlaştırma talebinde bulunabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için mahkemeye de başvurabilir. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Ankara/İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkili olacaktır.

9. FATURALAMA PROSEDÜRLERİ

9.1. Faturaların Düzenlenmesi

Türk Telekom, işletmeciye işbu Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifi kapsamında sunulan Bina Girişi ve Bina İçi Bağlantı hizmetleri için fatura düzenleme tarihi, fatura düzenleme aralığı, fatura içeriği, fatura deseni, fatura ve fatura detayı göndermeye ilişkin iş ve işlemleri Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yapacaktır.

9.2. Faturalama İhtilafı

9.2.1 İşletmeci, herhangi bir tahakkuk dönemine ait faturaya ilişkin bir anlaşmazlığı Türk Telekom’a resmi yazı ile tebliğ ederse ve bu anlaşmazlık ilgili faturanın vade tarihinden önce neticelenmezse, karşılıklı mahsuplaşmanın olmadığı göz önünde bulundurularak İşletmeci fatura bedelinin tamamını Türk Telekom’a öder.

9.2.2. Anlaşmazlık çözüldüğünde tahakkuk eden faturada yer alan ile olması gereken tutar arasındaki İşletmeci tarafından fazla ödenmiş tutar, İşletmeci tarafından düzenlenecek faturaya istinaden bilgilerin kesinleştiği ayı takip eden aya ait faturadan mahsuben ödenecektir.

9.2.3.  Anlaşmazlık çözüldüğünde tahakkuk eden faturada yer alan ile olması gereken fatura arasındaki İşletmeci tarafından eksik ödenmiş tutar 9.2.2’de belirtilen mahsuplaşma süresinin sonuna kadar nakden ödenmediği takdirde, bu tutara son ödeme tarihinden itibaren 10.2 maddesindeki gecikme faizi ve gecikme cezası uygulanacaktır.

10. ÖDEMELER

10.1. Faturanın son ödeme tarihi tahakkuk ayını takip eden ayın son iş günü olacaktır.

10.2. Türk Telekom tarafından düzenlenecek faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, süresi içerisinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı esas alınarak hesaplanacak gecikme faizinin yanı sıra, ayrıca yıllık %10 oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme faizi ve gecikme cezası sadece alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe değin geçen gün için talep edilebilir. Gecikme dönemi içinde uygulanacak faiz oranı veya oranları için, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı kullanılacaktır.

10.3. Ödemelerde gecikmeye düşülmesi halinde, ödeme; gecikme bedeli, vadesi geçmiş ödeme ve tahakkuk etmiş bakiye tutar sıralamasını takip edecektir.

11. TÜRK TELEKOM BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ F/O KABLO BAĞLANTILARINA İLİŞKİN TALEP FORMU

Talep Sahibi İşletmeci:................................................................................................................

Türk Telekom Binasının Adı ve Adresi:..……………..………………………..…………………….

…..………………………………………………………………………………………………………..

Talebin Türü :

1- Bina Girişi	Talebi		     	     (    )

Talebin Amacı:

Arabağlantı (  ) 	              IP VAE (  )                Ethernet  VAE (  )                YAPA (  )

Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre (  )           Kısmi/Omurga Metro Ethernet (  )

F/O Kablo Kapasitesi: …… (4 ve katları)

2- Bina İçi Bağlantı (Patch Cord) Talebi (    )

Bina İçi Bağlantı (Patch Cord) Talep adedi :………..

- Patch Cord Bağlantı Bilgisi 		Uygundur (   )	  	Uygun Değildir (   )

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :

- Patch Cord Bağlantı Bilgisi 		Uygundur (   )	  	Uygun Değildir (   )

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :

n.   Patch Cord Bağlantı Bilgisi 		Uygundur (   )	  	Uygun Değildir (   )

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :

Bina girişi talebine konu güzergahla bağlantının yapılacağı altyapının mülkiyetinin veya bu altyapının kullanım hakkı ile bakım ve onarım sorumluluğunun Şirketimize ait olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

İşletmeci: ……………………………..

İmza:........................ 							Tarih:	.../.../20….

12. TÜRK TELEKOM BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ F/O KABLO BAĞLANTILARINA İLİŞKİN TALEP DEĞERLENDİRME FORMU

Talep Sahibi İşletmeci:...................................................................................................................

Türk Telekom Binasının Adı ve Adresi:..……………..…………………………………………….…..…….

…..……………………………………………………………………………………………………………..…

Talebin Amacı:………………….……….…………..…………...………………………………..……………..

……………………………………………………………………………………..…………..…………..………

Talebin Türü :

1- Bina Girişi 	Talebi		Uygundur (   )	  	Uygun Değildir (   )

Talebin Amacı:

Arabağlantı (  ) 	              IP VAE (  )                Ethernet  VAE (  )                YAPA (  )

Kısmi/Omurga Yurt İçi Kiralık Devre (  )           Kısmi/Omurga Metro Ethernet (  )

F/O Kablo Kapasitesi: …….. (4 ve katları)

2- Bina İçi Bağlantı (Patch Cord) Talebi

Bina İçi Bağlantı (Patch Cord) Talep adedi :………..

- Patch Cord Bağlantı Bilgisi 		Uygundur (   )	  	Uygun Değildir (   )

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :

- Patch Cord Bağlantı Bilgisi 		Uygundur (   )	  	Uygun Değildir (   )

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :

n.   Patch Cord Bağlantı Bilgisi 		Uygundur (   )	  	Uygun Değildir (   )

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :

Ünite Birim Sorumlusunun Onayı: 					Tarih:	.../..../20....

Adı, Soyadı:	........................................ 				İmza:	.....................

Açıklamalar:…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

Türk Telekom İl Yön./ Yrd.: ……………………………..

İmza:.......................	 						Tarih:	.../.../20….

13. TÜRK TELEKOM BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ F/O KABLO BAĞLANTILARINA İLİŞKİN PROTOKOL

İşin Adı			: ……...................................................................................

Santral Binasının Adı, Adresi	: ……...................................................................................

KAPSAM: Bu Protokolün yürütülmesinde, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin, “Bina Girişi ve Bina İçi Bağlantı Hizmetleri“ne ait hükümler esas alınacak olup, burada bulunmayan hususlarda İlgili Mevzuata göre işlem yapılacaktır.

TARAFLAR: Türk Telekomünikasyon A.Ş., bu Protokolde “Türk Telekom” olarak adlandırılacaktır.

Bina Girişi ve/veya Bina İçi Tesislerin paylaşımı talebinde bulunan ……......................., bu Protokolde “İşletmeci” olarak adlandırılacaktır.

İhtilaf halinde .........................  İl Merkezindeki Mahkemeler yetkilidir.

Bu Protokol; Taraflar arasında ...../.... /20….  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza  edilmiştir.

Türk Telekom İl Yön./ Yrd.: ………………………..		İşletmeci: .………………..……..

Tarih:	.../..../20….						Tarih:	.../..../20….

İmza:........................ 						İmza:...................

EK					:

1.	Talep Formu

2.	Talep Değerlendirme Formu

## EK-4:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- TÜRK TELEKOM TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMA ESASLARI

1.1. İşletmecinin Türk Telekom tesislerinde işbu referans teklif çerçevesinde yapacağı montaj, demontaj, kablolama, bakım, onarım vb. tüm çalışmaların yasal mevzuat, teknolojik gereklilikler ve Türk Telekom İSG politikası doğrultusunda gerçekleştirilmesi İşletmecinin sorumluluğundadır.

1.2. İşletmeci, işbu referans teklifin konusu iş ilişkisinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak İSG konusunda yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve sair mevzuat hükümleri ile usul, esas ve süreçlerde belirtilen hususlara uymak, gerekli eğitimleri vermek ve İSG gereklerini sağlamakla yükümlüdür.

1.3. İşletmeci, sistem/cihaz ve maddelerin (kimyasal vb.) oluşturacağı tehlike ve risklerden Türk Telekom tesislerini, İşletmeciyi temsil eden personeli ve varsa Türk Telekom ya da diğer İşletmecileri temsil eden personeli, üçüncü şahısları korumak, gözetmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

1.4. İşletmeci, Türk Telekom’un gerçekleştireceği İSG denetimlerine eşlik etmek, tespit edilecek noksanları en kısa zamanda gidermek ve İSG’ye ilişkin yerleşim alanlarında yapacağı her türlü değişiklikten Türk Telekom’u haberdar etmekle yükümlüdür.

1.5. İşletmecinin Türk Telekom tesislerinde Türk Telekom İSG kurallarına uymaması neticesinde yapılan tespit sonrasında İdari Kurum ve Kuruluşlarca Türk Telekom’a uygulanacak her türlü idari veya cezai yaptırım, İşletmeci tarafından nakden, peşinen ve defaten herhangi bir Mahkeme kararına gerek olmaksızın, yapılacak ilk yazılı bildirim üzerine Türk Telekom’a ödenecektir. Ayrıca yukarıda yazılı maddelerle ilgili (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, bu durumdan kaynaklanan her türlü zarar, ziyan ve ücret ile birlikte Türk Telekom’a uygulanan idari ve cezai her türlü yaptırımdan kaynaklanan para cezası vb., herhangi bir Mahkeme kararı alınmasına gerek olmaksızın, yapılacak ilk yazılı bildirim üzerine İşletmeciden rücuen, nakden, defaten ve peşinen tazmin edilecektir.

1.6. İşletmeci 1.7 maddesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyum Taahhütnamesi”ni Türk Telekom’un bildirimini müteakip 1 (bir) ay içerisinde imzalayıp Türk Telekom’a teslim edecektir. Taahhütnamenin imzalanmaması halinde işletmeci personeline ve/veya işletmeciyi temsile yetkili taşeron personeline Türk Telekom tesislerinde ve sahasında çalışma izni verilmeyecektir.

1.7.   İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYUM TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOM BİNA, SAHA VE TESİSLERİNDE  ÇALIŞMA YAPACAK İŞLETMECİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYUM TAAHHÜTNAMESİ

Türk Telekom Grubu bünyesinde bulunan bina, saha ve Tesislerde, yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için; aşağıda belirtilen kurallara uyulacağını, yapılacak işin özelliğine göre her türlü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz alınacağını, çalışanlarımızın Türk Telekom bina, saha ve Tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamasından kaynaklanan kazalar sonucu oluşabilecek her türlü maddi-manevi kayıplardan dolayı bütün sorumluluğun Şirketimize/tarafımıza ve çalışanlarımıza ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşletmeci Yetkilisi

Adı, Soyadı

Tarih

İmza, İşletmeci Kaşesi

Türk Telekom Bina, Saha ve Tesislerinde Uyulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

- Türk Telekom bina, saha ve Tesislerine giriş izni talep edilecek her çalışan için; işin mahiyetine göre yasal bir engelinin (yüksekte çalışma sağlık engeli, gece çalışma engeli vb.) bulunmadığı belgelendirilmeli

- Türk Telekom bina, saha ve Tesislerine giriş izni talep edilecek her çalışanın; işin mahiyetine uygun İSG eğitimlerini almış olmalı, gerektiğinde ve istenildiğinde buna dair güncel eğitim belgeleri ibraz edilebilmeli

- Yapılan işle ilgili işe başlamadan önce işletmeci tarafından risk değerlendirmesi yapılmalı ve bu risk değerlendirmesi istenildiğinde ibraz edilmeli

- Türk Telekom bina, saha ve Tesislerine giriş izni talep edilecek her çalışan için; yapacakları işin mahiyetine uygun KKD ve iş ekipmanları temin edilmeli ve kullanılmaları sağlanmalı

- Türk Telekom bina, saha ve Tesislerinde yalnızca izin verilen alanlara girilmeli

- Tüm güvenlik uyarı, levha ve işaretlerine uyulmalı

- Sigara içilebilir alanlar haricinde kesinlikle sigara içilmemeli

- İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından bildirilebilecek yazılı ve/veya sözlü kurallara uyulmalı

- Yangın, sabotaj, saldırı gibi acil durumlarda Acil Durum Eylem Planı’nda belirtildiği şekilde önlemler alınmalı ve ilgili güvenlik birimlerine haber verilmeli

- Acil durumda, binanın her katında bulunan acil durum kat planında belirtilen acil çıkışlar kullanılarak güvenli alanlara gidilmeli

- İşyerine tehlikeli yanıcı, patlayıcı malzeme sokulmamalı

- 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu kanun kapsamında bulunan yönetmelik ve sair mevzuat hükümleri ile usul, esas ve süreçlerde belirtilen Türk Telekom iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve gerekleri sağlamakla yükümlüdür.

# Text boxes

REFERANS

ORTAK YERLEŞİM ve

BİNA ERİŞİMİ TEKLİFİ

EK-1

TANIMLAR ve KISALTMALAR

EK-2

ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ

EK-3

BİNA GİRİŞİ ve BİNA İÇİ BAĞLANTI HİZMETLERİ

EK-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ